建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：         温州宏睿鞋业有限公司

年产皮鞋12万双新建项目

建设单位（盖章）： 温州宏睿鞋业有限公司

编制日期：         二〇二三年五月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	61

附图

附图1 项目地理位置图；

附图2 温州市“三线一单”温州市环境管控单元图；

附图3 温州市水环境功能区划图；

附图4 温州市区声环境功能区划图

附图5 温州市生态红线图；

附图6 工程师现场踏勘照片；

附图7 项目总平面布置图；

附图8 项目车间平面布置；

附图9 温州市环境空气质量功能区划图；

附图10 温州市规划在线图；

附图11 项目周边环境概况图；

附图12 项目保护目标评价范围图。

附件

附件1 营业执照；

附件2 不动产权证；

附件3 租赁协议;

附件4 原环评批复；

附件5 原环评验收及检测报告；

附件6 化学品安全技术说明书；

附件7 建设单位承诺书；

附件8 环评单位承诺书。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 温州宏睿鞋业有限公司年产皮鞋12万双新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 张胜武 | 联系方式 | 13806871128 |
| 建设地点 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村蕉林路11号 |
| 地理坐标 | （ 120 度35分13.421秒，27度56分 9.132秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1952皮鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业195：制鞋业中的“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的”类项目 |
| 建设性质 | ☑ 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2250m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水经污水处理厂处理后排放 无需设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目Q<1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 无需设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及 无需设置 地下水 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。 本项目不涉及 无需设置 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《温州市城市总体规划》（2003-2020年）国办函〔2017〕39号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1 其他符合性分析 1.1.1 《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年9月）符合性分析 根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年9月），本项目选址地属温州市瓯海区潘桥产业集聚重点管控单元（ZH33030420005），为重点管控单元13，该功能区规划如下： 表1-1 温州市瓯海区潘桥产业集聚重点管控单元 温州市瓯海区潘桥产业集聚重点管控单元（ZH33030420005） 管控单元分类 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 重点管控单元13 禁止新建、扩建不符合园区规划及当地主导（特色）产业的三类工业项目（影响地区产业链发展和企业个别生产工序需要的除外），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。优化居住区与工业功能区布局。 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 对照《关于深化“亩均论英雄”改革推进企业综合评价的实施意见》（温政办发〔2018〕15号），企业按照A、B、C、D四个档次执行差别化用水、用电、用能、用地政策。 图1-1 温州市“三线一单”环境管控单元图 根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目“三线一单”控制要求符合性分析如下： a、生态保护红线 本项目选址位于浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村蕉林路11号。根据《温州市生态保护红线划分图》，判定项目不在生态红线内，不涉及浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 b、环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境质量目标厂界声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求。 目前项目所在区域声环境质量、大气环境质量尚有容量，区域地表水环境质量现状良好，本项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区，大气环境能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地表水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；本新建项目废水、废气经治理后能做到达标排放，固体废物均得到合理处置，项目建成后不会改变区域水、气、声环境质量现状。总体而言，项目建设满足环境质量底线要求。 c、资源利用上线 本项目用水来自市政给水管网，用电来自市政电网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。因此本项目所需水、电等资源不会突破该区域的资源利用上线。 d、环境准入负面清单 根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年），本项目所在区域位于重点管控单元。 结合区域发展格局特征和生态环境问题，建立各重点管控类环境管控单元的准入清单。 符合性分析：根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年8月），本项目选址地属瓯海区潘桥产业集聚重点管控单元（ZH33030420005），为重点管控单元13。本项目企业为专业从事皮鞋制造的企业。根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年9月）可知，现工业项目已经按照污染强度分为一、二、三类。本项目属于二类工业项目（污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）中“ 195：制鞋业中的(有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的)”，不属于管控中禁止的三类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，符合规划环评要求的产业定位要求。本项目所在地位于工业区内。同时建设围墙，与周边耕地隔离，与居住区距离较远。项目落实污染物总量控制制度，本项目所在区域为达标区，项目污染物经治理后排放对环境影响不大。本项目不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，本项目不涉及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣。综上，本项目符合重点管控单元管控要求。 1.2.1行业要求符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号）、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》等相关文件要求，对本项目进行符合性分析，分析结果如下。 ①《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），结合本次项目的实际情况，项目与规范的符合性情况详见表1-2。 表1-2 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容 序号 判定依据 项目情况 符合性 控制思路与要求 1 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 根据企业提供的原辅材料清单，企业使用水性胶水等环境友好型材料，且该胶水成分中VOC含量约为5g/L，满足GB33372-2020的相关VOC含量限值≤50g/L的相关要求。企业对产生的有机废气设置集气罩进行收集，收集后采用活性炭进行吸附处理后排放。 符合 2 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目原材料采用密闭容器密封储存，企业对产生的有机废气设置集气罩进行收集，收集后采用活性炭进行吸附处理后排放。 符合 3 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 企业原材料采用密闭容器储存在原材料车间，转移和输送过程中采用密闭容器密封 符合 4 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 本项目采用成型流水线等自动化程度较高的设备进行生产 符合 5 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 本项目对产生的有机废气进行有效收集，有机废气距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。 符合 6 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 本项目不涉及 / 7 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目有机废气产生浓度较低，产生的有机废气采用活性炭吸附装置吸附处理，活性炭定期更换，废活性炭委托有资质的单位处理。 符合 8 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 本项目活性炭吸附装置执行《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中的相关要求 符合 9 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目VOCs初始排放速率小于2kg/h，且去除效率为85%。 符合 10 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数（见附件3），在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 企业建成后制定具体操作规程，落实到具体责任人，健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流，建立管理台账。 符合 重点行业治理任务（工业涂装VOCs综合治理） 1 加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 本项目对产生的有机废气进行有效收集，产生的有机废气采用活性炭吸附装置吸附处理 符合 2 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 企业目前使用的为水性胶水，根据企业提供的资料情况，该水性胶水密度约为1.1~1.3g/cm³，VOCs含量限值小于50g/L，符合《粘胶剂挥发性有机化合物限量》GB33372-2020相关文件要求。 符合 3 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 本项目采用成型流水线等自动化程度较高的设备进行生产 符合 4 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目对有机废气设置集气罩进行收集，企业原材料采用密闭容器储存在原材料车间。 符合 5 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 本项目对有机废气收集后采用活性炭进行吸附处理。 符合 VOCs治理台账记录要求（工业涂装） 1 生产信息：主要产品产量及涂装总面积等生产基本信息。 要求企业健全各类台账并严格管理，台账保存期限不得少于三年 企业建成落实后符合 2 含VOCs原辅材料：含VOCs原辅材料（涂料、固化剂、稀释剂、胶粘剂、清洗剂等）名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 3 废气收集处理设施： ①废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）。 ②废气收集与处理设施关键参数（见附件4）。 ③废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录。 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的相关要求。 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号） 对照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号），结合本项目的实际情况，项目与整治规范的符合性情况详见表1-3。 表1-3 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号）符合性分析 检查环节 检查要点 企业情况 是否符合 推 动 产 业 结 构 调整， 助 力 绿 色 发展 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体 系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定，削减措施 原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措 施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的 区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。 1、企业从事皮鞋制造，不涉及上述重点行业。该企业涉 VOCs 原料主要为水性胶水，且该胶水成分中VOC含量约为5g/L，满足GB33372-2020的相关VOC含量限值≤50g/L的相关要求。 2、企业严格执行 总量控制制度，严 格按照“三线一单” 为核心 的生态环境分区管控 体系建设。 符合 大力推进绿色 生产， 强化 源头 控制 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用 密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取 重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统 等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人 工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。 4.全面推行工业涂装企业使用低 VOCs 含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶 剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分） 溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶 剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》规定的 VOCs 含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。 5.大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型 工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录（见附件 1），制定低 VOCs 含量原 辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替 尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域 逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到 2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。 3、企业使用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺。 4、企业使用水性胶水等环境友好型材料并建立了相关台账。 5、企业使用水性胶水等环境友好型材料，且该胶水成分中VOC含量约为5g/L，满足GB33372-2020的相关VOC含量限值≤50g/L的相关要求。 符合 严 格 生 产 环 节 控制， 减 少 过 程 泄漏 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方 位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、 设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环 节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全 密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范 合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专 项治理。 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载 有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的， 应开展 LDAR 工作。开展 LDAR 企业3家以上或辖区内开展 LDAR 企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展 LDAR 数字 化管理，到 2022 年，15个县（市、区）实现 LDAR 数字化管理；到 2025 年，相关重点县（市、区）全面实现 LDAR 数字化管理（见附件2）。 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停 检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环 境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在 O3 污染高发时段（4 月下旬—6月上旬和 8月下旬—9 月，下同）安排全厂开停车、装置 整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况 VOCs 排放；确 实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的 VOCs 无组织排放控制，产生的 VOCs 应收集处理，确保满足安全生产和 污染排放控制要求。 6、对有机废气设置集气罩收集废气，收集的废气拟采用“活性炭吸附”处理装置处理后通过约25m高的排气筒排放。本项目有机废气产生环节均落实了相关废气治理措施。 7、企业不涉及。 8、企业不属于石 化、化工企业。 符合 升 级 改 造 治 理 设施， 实 施 高 效 治理 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实 施改造，应结合排放 VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技 术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技 术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合 相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使 用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等 VOCs 治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现 稳定达标排放。到 2025 年，完成 5000 家低效 VOCs 治理设施改造 升级（见附件 3），石化行业的 VOCs 综合去除效率达到 70%以上， 化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的 VOCs 综合去除效率 达到 60%以上。 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的 原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正 常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收 集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs 治理设施发生故障或检修 时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处 理设施或采取其他替代措施。 11.规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应 急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、 温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。 9、对有机废气设置集气罩收集废 气，收集的废气拟采用“活性炭吸附”废气处理装置处理后通过约25m高的排气筒排放。吸附装置和活性炭符合相关技术要求，活性炭足量添加、定期更换。 10、企业严格执行 “先启后停”的原 则，并制定相关应急检修方案。 11、企业不设应急旁路。 符合 综上所述，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号）的相关要求。 ③《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函〔2016〕56号）符合性分析 对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函〔2016〕56号）（温州参照执行），结合本次项目的实际情况，项目与整治规范的符合性情况详见表1-4。 表1-4 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》 类别 内容 序号 判断依据 本项目情况 符合性 污染防治 总图布置 1 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。 本项目与周边环境敏感点距离满足环保要求。 符合 原辅物料 2 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。 本项目PU注塑成型工序采用环保型原辅料，均为新料。 符合 3 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。 本项目无废塑料的使用。 符合 现场管理 4 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。 本项目使用的水性胶水为密封储存。 符合 5 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★ 可选条目。 / 工艺装备 6 破碎工艺宜采用干法破碎技术。 本项目不涉及相关破碎工艺。 符合 7 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★ 本项目使用的设备自动化程度高、密闭性强、废气产生量少。 符合 废气收集 8 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。 本项目产废气节点安装集气罩，挤出成膜废气经集气罩收集后经活性炭吸附处理，然后通过排气筒引至约25m高空排放。 符合 9 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。 本项目不涉及破碎工艺。 符合 10 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。 本项目PU注塑成型工序出料口设集气罩局部抽风。 符合 11 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。 本项目集气罩断面风速不低于0.6m/s。 符合 12 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。 本项目PU注塑成型工序区局部集气。 符合 13 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 本项目建成后需按要求执行。 符合 废气治理 14 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。 本项目使用新料，PU注塑成型废气经集气罩收集后经活性炭吸附处理，然后通过排气筒引至约25m高空排放。 符合 15 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。 本项目废气排放满足相关标准。 符合 环境管理 内部管理 16 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。 本项目建成后需按要求执行。 符合 17 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。 本项目建成后需按要求执行。 符合 18 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。 本项目建成后需按要求执行。 符合 档案管理 19 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。 本项目建成后需按要求执行。 符合 20 VOCs 治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。 本项目建成后需按要求执行。 符合 环境监测 21 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算 VOCs去除率。 本项目建成后需按要求执行。 符合 综上所述，本项目符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函〔2016〕56号）的相关要求。 1.2.2建设项目符合国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及2021修改单、《温州市制造业产业结构调整优化和发展导向目录（2021 年版）》（温发改产〔2021〕46号），本项目未列入限制类和淘汰类项目；根据《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》，本项目未列入其所规定的禁止类和限制类产业项目。因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.2.3瓯海区“三区三线”符合性分析 根据瓯海区“三区三线”划定方案可知，本项目位于城镇集中建设区，不属于生态保护红线及永久基本农田划分范围，故项目符合瓯海区“三区三线”划定方案的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 温州宏睿鞋业有限公司是一家专业从事皮鞋制造的生产企业，企业成立于2019年11月14日，利用位于浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村蕉林路11号的自有厂房进行生产，厂区占地面积约为2626.30m2，建筑面积约2250m2。项目投产后，可形成年产皮鞋12万双的生产规模。项目总投资100万元，由业主自筹。 对照《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）及修改单，项目应属于“C1952皮鞋制造”类项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目应属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19：制鞋业195中“有塑料注塑工艺的”，为二类工业项目，因此项目需編制环境影响报告表。 为此，温州宏睿鞋业有限公司特委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，即组织人员赴现场进行踏勘及周边环境调查，收集有关资料，并征求生态环境主管部门的意见，在此基础上，按照环境影响评价技术导则要求编制了环境影响报告表。 2.1.2建设项目建设规模及工程组成 本项目工程组成详见表2-1。 本项目工程组成一览表 项目 内容 用房功能 主体工程 生产车间 四楼(建筑面积1125m2) 下料区、PU注塑流水线、针车区、喷光台、抛光机、仓库 五楼(建筑面积1125m2) 针车区、刷胶流水线、仓库 辅助工程 办公 四楼、五楼 办公室 食堂宿舍 / 无食堂宿舍 公用 工程 给水工程 生活、消防、生产用水由市政给水管接入 排水工程 本项目采用雨污分流制。雨水经雨水口、检查井汇集后就近排入市政雨水管网。本项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的70mg/L）纳入温州市市政污水处理管网，经温州市西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放 供配电 项目电源接自市政电网，作为常用电源 环保 工程 废气处理措施 ①PU注塑废气经集气罩收集后拉高至楼顶通过25m高排气筒DA001排放②刷胶成型废气经集气罩收集后拉高至楼顶经双级活性炭吸附处理后通过25m高排气筒DA002排放③喷光废气通过集气设施收集后拉高至楼顶经双级活性炭吸附处理后通过25m高排气筒DA003排放，喷漆产生的漆雾通过过滤器中过滤棉吸收④修边粉尘经抛光机内部自带的布袋除尘设施处理，定期清理。 废水处理措施 本项目采用雨污分流制。雨水经雨水口、检查井汇集后就近排入市政雨水管网。本新建项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的70mg/L）纳入温州市市政污水处理管网，经温州市西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放 固废处理措施 边角料、一般包装材料、收集的修边粉尘由相关单位回收综合利用；废包装桶、废活性炭、废过滤棉属于危险废物，需要委托有资质的单位处理处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运 噪声处理措施 采取隔声、消声的措施，可以保证项目厂界达到相应的标准要求 储运工程 仓库 原辅材料储存在4楼5楼原料仓库，胶水、处理剂、聚氨酯原液储存在4楼化学品仓库，危废暂存在4楼危废仓库 运输 企业原辅材料、成品等全部采用公路运输，并且使用特殊标志的专业运输车辆 2.1.3项目产品方案 本项目产品方案 单位t/a 序号 产品名称 规模 1 注塑鞋 8万双/年 2 冷粘鞋 4万双/年 合计 12万双/年 2.1.4主要原辅材料 企业主要原辅材料消耗见表2-3。 主要原辅材料年消耗清单 序号 产品名称 单位 年用量 备注 1 超纤面料 米/年 1200 外购 2 牛皮面料 米/年 830 3 内衬 米/年 650 4 橡胶鞋底 万双/年 4 5 PU鞋底 万双/年 8 6 中底 万双/年 12 7 白乳胶 t/a 2 主要用于冷粘鞋成型流水线工序 8 水性PU胶 t/a 0.8 9 处理剂 t/a 0.2 10 聚氨酯A料 t/a 10 主要用于聚氨酯注塑流水线工序 11 聚氨酯B料 t/a 12 12 聚氨酯C料 t/a 1 13 水性脱模剂 t/a 0.2 14 水性蜡乳液 t/a 0.2 主要用于喷光工序, *注：本项目不涉及使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、粘胶剂等。 本项目胶水以及涂料等辅料主要组分见表2-4。 表2-4 本项目胶水、涂料等辅料主要组分 名称 用量 （t/a） 成分 含量 （%） 本环评取值 （%） 水性PU胶 0.8 固化分 聚氨酯 45-51 49 水 水 45-52 51 处理剂 0.2 固化分 合成树脂 1-4% 3 挥发分 丙酮 10-20 18 丁酮 30-40 36 环己酮 10-20 17 四氢呋喃 20-30 26 白乳胶 2 固化分 聚乙酸乙烯酯 10-50 50 聚乙烯醇 4-7 4.5 挥发分 乙酸乙烯酯 ≤0.5 0.5 水 水 ≥45 45 脱模剂 0.2 挥发分 聚二甲基硅氧烷 / / 非挥发分 合成蜡的非离子水乳液 / / 水性蜡乳液 0.2 挥发分 表面活性剂 <4 4 水 氨水 <1 1 水 38-45 45 非挥发分 染料 <3 3 个别残余单体 <0.1 3 丙烯酸乳液 28-31 31 蜡乳液 10-13 13 胶水、涂料类型 挥发性有机化合物含量计算过程 限量值/（g/L） 是否符合 水性PU胶 0(无明显挥发成分) ≤50(《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)表2水基型胶粘剂-鞋与箱包聚氨酯类) 符合 白乳胶* 1*1000*0.5%=5g/L ≤50(《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)表2水基型胶粘剂-鞋与箱包聚乙酸乙烯酯类) 符合 水性蜡乳液* 0.9*1000*15%=135g/L ≤250（《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB 38597-2020)表1水性涂料-型材涂料-其他） 符合 *白乳胶密度取1g/cm3，水性光亮剂密度取0.9g/cm3 部分原辅材料理化性质： 1、聚氨酯(PU)：称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。聚氨酯大分子中除了氨基甲酸酯外，还可含有醚、酯、脲、缩二脲，脲基甲酸酯等基团。聚氨酯可用于制造塑料、橡胶、纤维、硬质和软质泡沫塑料、胶粘剂和涂料等。 聚氨酯鞋底的浇注成型是 A料、B 料两组分经高速混合后，注入模具中进行聚合反应，生产氨基甲酸酯等一系列聚合物的过程。其间同时进行多种副反应，对制品物理性能起重要作用。C 料为催化剂，控制反应速率。在鞋底原料使用说明中，C 料有一个上限使用量和下限使用量。一般因料温、模温、环境温度等使得发泡速率减慢，可用上限量，以加反应速率，反之，亦然，C 料从密度上看要轻于 A 料 5%左右，操作时应先放入 A 料筒预混，再放入 A 料罐进行搅拌。 2、水性蜡乳液 本项目采用的水性蜡乳液为温州市瓯海郭溪全景鞋材经营部生产的水性蜡乳液。该水性蜡乳液中化学成分为丙烯酸乳液聚氨酯树脂60%，有机颜料9%，助剂1%，环己酮25%，丁酮5%。该油漆挥发有机化合物（VOC）≤430g/L。 3、丙酮 丙酮（acetone），又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂，用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料，也常常被不法分子做毒品的原料溴代苯丙酮。 4、丁酮 丁酮一般指甲基乙基酮是一种有机化合物，化学式为CH3COCH2CH3，分子量为72.11。为无色透明液体，有类似丙酮气味。易挥发。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3300mg/kg。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。高浓度蒸气有麻醉性。 5、环己酮 环己酮是一种有机化合物，化学式是C6H10O。无色透明液体，带有泥土气息，含有痕迹量的酚时，则带有薄荷味。不纯物为浅黄色，随着存放时间生成杂质而显色，呈水白色到灰黄色，具有强烈的刺鼻臭味。 6、四氢呋喃， 又名氧杂环戊烷、1,4-环氧丁烷，是一个杂环有机化合物，化学式为C4H8O，属于醚类，是呋喃的完全氢化产物，为无色透明液体，溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等，主要用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。 7、白乳胶 白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉（低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料）再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。根据白乳胶MSDS(见附件4)，本项目使用的白乳胶中聚乙酸乙烯酯含量为10-50%，聚乙烯醇为4-7%，乙酸乙烯酯≤0.5，水>45%。其中聚乙酸乙烯酯类≤50%，符合 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中水基型粘胶剂VOC含量限值。 8、水性脱模剂：在聚氨酯成型加工中，为获得表面光洁的制品而使用脱模剂。脱模剂在采用高粘度聚硅氧烷、环保型表面活性剂及高效乳化剂反应而成的水性乳液。扩散性、渗透性好，与水相溶性好，耐热性好。化学性稳定，耐氧化性强。无生理活性，无腐蚀、无毒、不燃、不爆，安全性高。 9、水性蜡乳液是涂饰材料一种重要的添加助剂，对皮革涂饰层的柔软度、塑性和手感等性能能起到显著的改善作用，根据业主提供的化学品安全技术说明书，本项目使用的水性蜡乳液成分组成为棕榈蜡、水性聚氨酯树脂、聚醚改性聚二甲基硅氧烷、去离子水，基本无毒。 2.1.6产能匹配性分析 本项目生产所需的面料以及鞋底基本为直接外购，厂区仅生产皮鞋产品，项目不存在明显制约产能的生产环节，在企业合理安排生产流程、优化调度生产资源的基础上，企业现有生产工艺可以满足企业计划年产12万双鞋子的生产需求。 2.1.7主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 企业主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数清单见表2-5。 表2-5 企业主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 序号 生产设施名称 单位 数量 对应生产单元 对应生产工艺 备注 下料机 台 5 下料车间 下料 / 针车 台 15 针车车间 针车 / 刷胶流水线 条 1 成型流水线 成型 / 4 过胶机 台 2 成型流水线 过胶 / PU注塑流水线 条 1 注塑流水线 PU注塑 / 烘箱 台 2 注塑流水线 烘料 使用电作为能源 喷光台 台 1 喷光车间 喷光 / 抛光机 台 1 抛光车间 修补整理 / 空压机 台 1 / / / 2.1.8劳动定员及工作制度 本项目总劳动定员20人，采用8小时单班制，年工作日300天，厂内不设食宿。 2.1.9厂区平面布置及周围环境概况 1、平面布置 本项目位于浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村蕉林路11号，本项目厂房所在建筑共7层，企业位于第4-5层，其他楼层为其他生产企业。项目各生产车间功能分明，该项目布局合理、功能分区明确、组织协作良好，满足功能分区要求及运输作业要求，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染以确保生产、运输安全，项目平面布置较合理。具体车间布置图详见附图。 2、周围环境概况 项目东侧为温州市正一机械密封件有限公司；南侧为蕉林路，隔路为温州市瓯海潘桥忠其复合加工场；西侧为兴业路，隔路为温州柏亚家私有限公司；北侧为温州市锐辰眼镜有限公司。本项目四至关系见图2-1所示。 图2-1 本项目四至关系图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2、生产工艺流程及产污环节 2.2.1、运营期工艺流程及产污节点 注塑鞋生产工艺 冷粘鞋生产工艺 图2-2 本项目工艺及产污节点图 生产工艺说明： PU注塑鞋工艺流程： 下料、批皮：将外购的PU革、PU皮、里皮根据设计鞋样的规格和大小进行下料、批皮； 车包：下料之后经车包和夹包处理，即缝制成各种款式的鞋包(即鞋面)； 夹包：用白乳胶将鞋面的面料和里料粘合起来； 热定型：将缝制好的鞋包放入热定型机进行热定型，热定型温度为90摄氏度到110摄氏度。 预热：为了提高工作效率和加快注塑原料的反应活性，企业首先将外购的聚氨酯原液分别放入50摄氏度的烘箱中预热30分钟，此预热过程中A、B、C原料的包装桶均不打开，预热过程不产生任何废气； 注膜：在缝制好的鞋包表面刷上处理剂，然后将鞋包固定在鞋模中后，再将原液加入浇注机中，按配方要求及注入量分别调节好所需的两个组分的计量泵转速，两组原液在混合装置中经高速搅拌混合均匀而发生化学反应，将混合料浇注在提前喷涂了脱模剂的鞋模中，在自然条件下冷却固化，固化后脱模取出鞋子即可； 修边：注膜后鞋底较为粗糙，对鞋底进行修边； 喷光：在喷光台上利用水性蜡乳液处理鞋子表面。 整理：经过整理(即放鞋垫、配上装饰品等)，即可包装入库、外售。 冷粘鞋制造工艺： 下料、批皮：将外购的PU革、PU皮、里布根据设计鞋样的规格和大小进行下料、批皮； 车包：下料之后经过车包和夹包处理，即缝制成各种款式的鞋包(即鞋面)； 夹包：用白乳胶将鞋面的面料和里料粘合起来； 热定型：将缝制好的鞋包放入热定型机进行热定型，热定型温度为90摄氏度到110摄氏度。 刷胶复底：热定型后的鞋包与鞋底进行复底粘合，复底时先使用处理剂擦除异物，之后再刷水性PU胶将鞋底和鞋包进行粘合，再用压机对鞋子进行压合； 修边：为了提高产品的光滑度，企业采用抛光机对鞋面进行抛光处理。 2.2.2、项目污染源分析 表2-6 污染因子汇总 时期 影响环境的行为 主要环境影响因子 运 营 期 废气 注塑成型工序 注塑成型废气 刷胶成型工序 刷胶成型废气 喷光工序 喷光废气 修边工序 修边粉尘 废水 注塑工序 注塑冷却水 员工生活 生活废水 固废 下料工序、针车工序 边角料 修边工序 收集的修边粉尘 原料包装 一般包装材料 废气处理 废活性炭、废过滤棉 原料包装 废包装桶 员工生活 生活垃圾 噪声 生产设备噪声 等效连续A声级(dB) |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3、与项目有关的原有环境污染问题 2.3.1、原有企业基本概况 本项目为新建项目，利用已建空置厂房生产，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 3.1、区域环境质量现状 3.1.1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 ①监测数据 为了解项目所在地区域空气环境质量，引用《温州市环境质量报告书》（2021年度）中温州市区环境空气质量监测结果见下表。 温州市区环境空气质量评价结果 区域 污染因子 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 达标情况 温州市区 SO2 年平均质量浓度 5 60 达标 24小时第98百分位数 9 150 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 达标 24小时第98百分位数 62 80 达标 PM10 年平均质量浓度 52 70 达标 24小时第95百分位数 97 150 达标 PM2.5 年平均质量浓度 25 35 达标 24小时第95百分位数 49 75 达标 CO 第95百分位数 800 4000 达标 O3 日最大8小时平均 第90百分位数 126 160 达标 根据上表结果可知，2021 年温州市区环境空气各项基本污染物中，PM2.5 年均浓度和第 95 百分位数浓度均达标，PM10年均浓度和第 95 百分位数浓度均达标，NO2、 SO2年均浓度和日均浓度第 98 百分位数浓度均达标，CO 日均浓度第 95 百分位数达标，O3 日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数达标。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价方法，项目所在区域大气环境质量能满足环境功能区要求。 ②质量标准 本项目所在地所属区域为二类环境空气功能区，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)单位：μg/m3 序号 污染物 单位 标准限值 1小时平均 日最大 8小时平均 24小时平均 年平均 1 SO2 μg/m3 500 / 150 60 2 NO2 200 / 80 40 3 TSP / / 300 200 4 PM10 / / 150 70 5 PM2.5 / / 75 35 6 臭氧 200 160 / / 7 CO mg/m3 10 / 4 / （2）特征污染物 3.1.2、地表水环境质量现状 3.1.3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境现状监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 本项目所在地为工业集聚区，项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；企业现厂区内地面已经采用水泥地硬化，不存在地下水、土壤污染途径。故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5、生态环境质量现状 本项目利用已建厂房生产，不涉及新增生态环境保护目标，故不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2、环境保护目标 根据本项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受项目影响主要保护目标见表3-6。 表3-6 环境保护目标 保护项目 保护对象 相对厂址方位 相对厂界距离 保护级别 大气环境 陈庄村 西侧 249m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 陈庄小学 西侧 287m 蓝天幼儿园 西南侧 661m 潘桥街道办事处 西南侧 291m 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 地下水环境 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 图3-2 附近保护目标评价范围图 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3、污染物排放控制标准 3.3.1、废水 生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管至温州市西片污水处理厂，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氨氮、总磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的70mg/L；温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准后排放。具体标准见表3-7、表3-8。 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：pH值无量纲，其余均为mg/L 项目 pH值 COD BOD5 SS 石油类 动植物油 总氮 氨氮 总磷 LAS 三级标准值 6~9 500 300 400 20 100 70* 35* 8* 20 注*：氨氮、总磷纳管标准排放参考执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。 表3-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项目 pH值 COD BOD5 SS 动植物油 石油类 总氮 总磷 氨氮 LAS 一级A标准值 6~9 50 10 10 1 1 15 0.5 5（8）* 0.5 注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2、废气 本项目废气排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表1规定的大气污染物排放限值和表4规定的厂界大气污染物监控点浓度限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的特别排放限值，具体标准值见表3-9、表3-10和表3-11。 表3-9 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 序号 污染物项目 排放限值 污染物排放监控位置 标准 1 挥发性有机物 80 车间或生产设施排气筒 《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017） 2 颗粒物 30 3 臭气浓度 1000（无量纲） 表3-10 厂界大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 无组织排放限值 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 2.0 颗粒物 1.0 臭气浓度 20（无量纲） 表3-11 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC （VOCs） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3.3.3、噪声 根据评价区域环境噪声的功能要求，本项目南侧、西侧道路非城市主次干道，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体指标见表3-12。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3类 ≤65 ≤55 3.3.4、固废 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，故本项目产生的各类一般固体废物应按照《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)进行分类贮存或处置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。固废的管理还应满足国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4、总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求，对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四种主要污染物实施排放总量控制。烟（粉）尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。 结合本项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮、总氮、VOCs、烟（粉）尘。 表3-13污染物产生量及排放指标 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 最终排放值 总量控制建议值 替代削减比例 替代削减量 废水 COD 0.120 0.108 0.0120 0.012 1:1 0.012 氨氮 0.0084 0.0072 0.00120 0.001 1:1 0.001 总氮 0.0168 0.0132 0.00360 0.004 1:1 0.004 废气 VOCs 0.0778 0.05368 0.02412 0.024 1：1 0.024 颗粒物 0.0497 0.04485 0.00485 0.005 1：1 0.005 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），水污染物执行1：1替代比例，VOCs、烟粉尘按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）1：1进行区域削减替代。本项目颗粒物总量建议值为0.005t/a，因此区域削减替代量为0.005t/a。本项目VOCs总量建议值为0.024t/a，因此区域削减替代量为0.024t/a。 本项目为新建项目，外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，最终纳入温州市西片污水处理厂。本项目废水污染物达标排放量为COD0.012t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.004t/a。 根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）， 本项目仅排放生活污水，无需购买 COD、氨氮、总氮排污权指标。其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1、施工期环境影响和保护措施 项目利用现有场地进行生产，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2、运营期环境影响和保护措施 4.2.1、废气污染物环境影响和保护措施 4.2.1.1、废气污染物源强核算 本项目废气污染物产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施见表4-1，项目废气污染物末端处理设施排放口基本信息及执行标准见表4-2。 表4-1 本项目废气污染物产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施一览表 主要生产单元 生产设施 污染物种类 排放形式 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施名称及工艺 是否为可行技术 PU注塑成型流水线车间 PU注塑流水线 非甲烷总烃 有组织 集气罩+25米高排气筒DA001 是 一般排放口DA001 无组织 / / 刷胶成型流水线车间 刷胶成型流水线 非甲烷总烃 有组织 集气罩+双级活性炭吸附装置+25米高排气筒DA002 是 一般排放口DA002 无组织 / / 喷光车间 喷光台 非甲烷总烃 有组织 漆雾通过过滤棉过滤，集气罩+双级活性炭吸附装置+25米高排气筒DA003 是 一般排放口DA003 无组织 / 修边车间 抛光机 颗粒物 有组织 内置布袋除尘装置 是 / 表4-2废气末端处理设施排放口基本信息及执行标准 编号 地理坐标 排气筒高度m 排气筒 出口内径m 烟气 温度/℃ 类型 污染物排放标准 污染物 标准名称 浓度限值 （mg/m3） DA001排放口 经度：120.59270733, 纬度： 27.94271966 25 0.5 20 一般排放口 非甲烷总烃 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017) / 总挥发性有机物 80 DA002排放口 经度：120.58687091 纬度：27.93559052 25 0.4 20 一般排放口 非甲烷总烃 / 总挥发性有机物 80 DA003排放口 经度：120.58695674 纬度：27.93562133 25 0.4 20 一般排放口 颗粒物 20 非甲烷总烃 / 总挥发性有机物 80 废气源强核算结果及相关参数汇总见表4-3。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 本项目废气污染物污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 排放形式 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 污染物产生 量(t/a) 产生浓度 (mg/m3) 收集 效率 处理工艺 处理 效率 风量 (m3/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 污染物排 放量(t/a) PU注塑工序 有组织（DA001） 非甲烷总烃 0.0081 3.5859 85% 集气罩+25米高排气筒DA001 / 12000 0.35859 0.00287 0.00689 无组织 0.00122 / / 0.00051 0.00122 刷胶成型工序 有组织（DA002） 非甲烷总烃 0.0617 1.8210 85% 集气罩+双级活性炭吸附+25米高排气筒DA002 90% 8000 0.18210 0.00219 0.00524 无组织 0.00926 / / 0.00386 0.00926 喷光工序 有组织（DA003） 非甲烷总烃 0.008 0.60 90% 集气罩+双级活性炭吸附+25米高排气筒DA003 90% 5000 0.060 0.00030 0.00072 无组织 0.00080 / / 0.00033 0.00080 有组织（DA003） 颗粒物 0.0497 1.9673 95% 过滤器中加入过滤棉吸附 95% 0.19673 0.00098 0.00236 无组织 0.00249 / / 0.00104 0.00249 修边工序 无组织 颗粒物 定性分析 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 本环评考虑收集治理措施未正常运行(指如设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况下无组织的排放)，导致注塑成型废气、刷胶成型废气、喷光废气不能正常收集，该情况视为非正常工况。非正常工况取废气处理效率为正常工况的0%进行核算，注塑废气按非正常收集在生产车间无组织排放核算。则非正常工况污染物排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况废气污染物排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/(kg/h) 单次持续时间/（h） 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 废气治理设施故障 非甲烷总烃 0.35859 0.00287 1 1 发现后立即停止生产，并抢修废气收集系统及治理设施，正常后方可复产 2 DA002 废气治理设施故障 非甲烷总烃 0.18210 0.00219 1 1 发现后立即停止生产，并抢修废气收集系统及治理设施，正常后方可复产 3 DA003 废气治理设施故障 非甲烷总烃 0.19673 0.00030 1 1 发现后立即停止生产，并抢修废气收集系统及治理设施，正常后方可复产 注*：净化装置故障后，净化效率取0%，即有组织产生量等于排放量。 4.2.1.2、源强核算过程文字说明 本项目产生的废气主要为PU注塑流水线产生的PU注塑废气、刷胶成型流水线产生的有机废气、喷光工序产生的喷光废气、修边工序产生的修边粉尘。 （1）刷胶成型废气 本项目刷胶成型流水线烘料后进行刷胶、刷处理剂工序，主要用于涂抹磨粗后的皮革表面，提高鞋用胶对皮革的粘合强度，企业所使用的胶水主要用于鞋底和鞋面粘合、贴底工序。刷胶和刷处理剂所用白乳胶、水性PU胶及处理剂，产生的废气全部以非甲烷总烃计。 本项目白乳胶、水性PU胶、处理剂使用量见下表。 表4-5 本项目胶水及处理剂挥发成分汇总表 名称 丙酮 丁酮 环己酮 四氢呋喃 乙酸乙烯酯 水性PU胶 （0.8t/a） 占比 / / / / / 数量 / / / / / 白乳胶（2t/a） 占比 / / / / 0.5% 数量 / / / / 0.01t/a PU处理剂 （0.2t/a） 占比 18% 36% 17% 26% / 数量 0.036t/a 0.013t/a 0.002t/a 0.00057t/a / 合计 0.036t/a 0.013t/a 0.002t/a 0.00057t/a 0.01t/a 本项目要求企业在刷胶成型流水线上方设集气罩，废气经集气罩收集后通过25m高的排气筒DA001排放。集气设施风机风量约为12000m3/h，排气筒内径约为0.5m，废气处理装置收集效率不低于85%，处理效率不低于90%，则经此处理后本项目有机废气产排情况见下表。 表4-6 本项目胶水及处理剂挥发成分汇总表 污染物 产生量 t/a 有组织排放 无组织排放 排放量 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 排放速率 t/a t/a kg/h 非甲烷总烃 0.0617 0.00524 0.00219 0.18210 0.00926 0.00386 *PU胶、处理剂中挥发成分全部以非甲烷总烃计。 （2）PU注塑废气： 本项目PU注塑成型过程中，在加热熔融状态下进行，主要成分为中单体挥发，该类废气成分复杂，主要挥发成分为非甲烷总烃，本环评按非甲烷总烃污染因子予以定量分析。注塑废气产生量参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），未加控制的塑料生产的排放系数为0.35kg/t，因注塑熔融温度均低于塑料分解温度，故注塑过程中基本不会有单体废气产生。本项目注塑有机废气以非甲烷总烃计。项目聚氨酯料使用量为23t/a，则项目产生的非甲烷总烃约0.0081t/a。 本项目要求企业在PU注塑流水线工序上方设集气罩，废气收集后通过25m高的排气筒DA002排放，风机风量为8000m3/h，集气效率为85%，则有组织废气排放量为0.00689t/a（排放速率0.00287kg/h）、浓度0.35859mg/m3；无组织废气排放量为0.00122t/a（排放速率0.00051kg/h）。 表4-7 注塑成型废气源强及排放情况 污染源 污染物 产生量 t/a 有组织排放 无组织排放 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 注塑成型工序 非甲烷总烃 0.0081 0.00689 0.00287 0.35859 0.00122 0.00051 （3）喷光废气 喷光工序有机废气主要来自水性蜡乳液的挥发。喷光工序在四楼喷光台进行，晾干废气计入喷光废气中，不单独进行分析。项目水性蜡乳液固份利用率按54%计，即46%的水性蜡乳液部分没有附着在工件表面形成漆雾；本项目有机废气产生按对环境最不利考虑，挥发率100%，则项目使用的水性蜡乳液年用量及废气产生量见下表。 表4-8 油漆废气污染物产生情况 名称 用量（t/a） 固份 非甲烷总烃 水性蜡乳液 0.2 54% 4% 总产生量（t/a） 0.108 0.008 漆雾排放量（t/a） 0.0497 / 本项目采用干式喷光台，干式喷光台在每一个过滤室中，孔的排列产生一种文氏管或气旋效应，强迫涂料微粒降落在过滤室底部，气流则从孔中排出，这种分离的高效率来源于这种文氏管效应，喷漆雾在排风机的引力作用下，经过折流、和吸附的处理，含漆雾的气流经过过滤棉，经过过滤后，气流速度迅速下降，漆雾在重力的作用下沉降到过滤器底部。其收集效率可达到95%以上，去除效率可达到95%以上，则漆渣的有组织排放量为0.0497t/a，无组织排放量为0.00249t/a。本环评重点分析挥发性有机物的产排情况。 项目拟在喷光台上面设置集气设施，将有机废气收集后经双级活性炭吸附装置处理后通过位于厂房楼顶的DA003排气筒（高度25m）高空排放。抽风装置的总风量为5000m3/h，集气效率以90％计，双级活性炭吸附装置吸附效率以90%计。 项目油漆废气各污染物产生和排放情况见表 4-9。 表4-9 项目油漆废气污染物产生和排放情况 污染物 种类 产生量 t/a 有组织排放量情况 无组织排放情况 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 非甲烷总烃 0.008 0.00072 0.00030 0.06000 0.00080 0.00033 颗粒物 0.0497 0.00236 0.00098 0.19673 0.00249 0.00104 （4）修边粉尘 本项目修边工序过程中会使用到抛光机机对少量的半成品鞋子进行修边、修补整理，过程中会有少量的粉尘产生，本项目抛光机内置布袋除尘设施，定期收集处理，考虑到粉尘产生量较少，本环评仅做定性分析。 （5）刷胶臭气：本项目制鞋在流水线刷胶中会产生刷胶臭气，该异味成份比较复杂，以臭气浓度表征。该气味主要弥散在生产车间内，臭气浓度大小跟企业车间空气流通性有关，通常情况下，低浓度异味对人体健康影响不大，建议业主加强对车间通风换气，保持车间内空气流通。 （6）项目废气污染物产排情况汇总 表4-10 本项目废气污染物产排情况汇总 污染源 污染物 产生量t/a 有组织 无组织 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h PU注塑成型工序DA001 非甲烷总烃 0.0081 0.00689 0.00287 0.35859 0.00122 0.00051 刷胶成型工序DA002 非甲烷总烃 0.0617 0.00524 0.00219 0.18210 0.00926 0.00386 喷光工序DA003 非甲烷总烃 0.008 0.00072 0.00030 0.06000 0.00080 0.00033 颗粒物 0.0497 0.00236 0.00098 0.19673 0.00249 0.00104 修边工序 颗粒物 定性分析 4.2.1.3、废气污染防治措施及可行性分析 废气污染防治措施： PU注塑废气经集气罩收集后拉高至楼顶通过25m高排气筒DA001排放；刷胶成型废气经集气罩收集后拉高至楼顶经双级活性炭吸附处理后通过25m高排气筒DA002排放；喷光废气通过集气设施收集后拉高至楼顶经双级活性炭吸附处理后通过25m高排气筒DA003排放；修边粉尘经抛光机内部自带的布袋除尘设施处理，定期清理。 技术可行性分析： （1）根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3VOCs排放控制要求：“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施”，本项目注塑成型废气产生速率约为0.00287kg/h＜2kg/h，故废气经收集后通过25m高的排气筒高空排放是可行的。 （2）根据《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发【2018】100号）中的温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南，喷光台拟配置集气罩+过滤棉去除漆雾+双级活性炭处理设施，处理措施为可行技术。 （3）厂房设计应充分考虑车间自然通风条件，以保持生产车间空气清新。 （4）本项目废气处理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范制鞋工业》（HJ 1123—2020）的表8简化管理排污单位废气产污环节、主要污染物项目、主要排放形式及污染治理设施一览表中相关要求。 （5）生产车间应加强全面通风，全面通风换气量应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定确定风量，并建议以排风为主确定进风口和排风口位置。 达标性分析： 在落实上述措施的基础上，项目废气污染物有组织排放浓度对标分析见下表。 表4-11 污染物有组织排放浓度与排放标准对标分析表 污染源 污染物 排放浓度 mg/m3 浓度限值 （mg/m3） 标准名称 达标/超标 排气筒DA001 非甲烷总烃 0.35859 80 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017) 达标 排气筒DA002 非甲烷总烃 0.18210 80 达标 排气筒DA003 非甲烷总烃 0.06000 80 达标 颗粒物 0.19673 20 由上表可知，在落实废气污染防治措施后，项目有机废气及颗粒物能够符合达标排放要求，因此可认为本项目有机废气及颗粒物污染防治措施为可行技术。 4.2.1.4、废气排放环境影响分析 根据区域环境质量现状调查，项目所在区域为大气环境质量达标区，项目周边最近敏感点为西侧249米处的陈庄村，根据工程分析，在落实废气污染防治措施后，本项目注塑成型流水线废气、刷胶成型流水线废气、喷光废气、修边粉尘可满足《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表1规定的大气污染物排放限值和表4规定的厂界大气污染物监控点浓度限值。项目实际生产过程中，加强管理，严格落实本报告提出的各项环保措施，预计本项目大气污染物对外环境影响不大。 4.2.1.5、废气自行监测方案 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范制鞋工业》（HJ 1123—2020）制定本项目废气污染物的监测方案，具体见表4-12。 表4-12 废气监测点位、指标及最低监测频次 监测点 监测因子 监测频率（/次） 排气筒DA001 非甲烷总烃 1次/年 排气筒DA002 非甲烷总烃 1次/年 排气筒DA003 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 厂界 非甲烷总烃、颗粒物、臭气 1次/年 4.2.2、废水污染物环境影响和保护措施 4.2.2.1、废水污染物源强核算 （1）生活污水 本项目劳动定员20人，人均日用水量按50L计算，产物系数取0.8，年工作日300天，则生活污水产生量为240t/a（0.8t/d）。生活污水水质取一般值为COD500mg/L、氨氮35mg/L、总氮70mg/L，则生活污水的污染物产生量为COD0.120t/a、氨氮0.008t/a、总氮0.017t/a。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后，纳管输送至温州西片污水处理厂处理达标后外排。温州西片污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。则项目生活污水的污染物排放量为COD0.012t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.004t/a。 （2）废水污染源源强核算结果 表4-13 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别 污染物 产生废 水量(t/a) 污染物产生 治理措施 排放废 水量(t/a) 污染物纳管排放 污染物环境排放 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 工艺 治理效率 排放口 编号 纳管浓度 mg/L 纳管量 t/a 环境浓度 mg/L 环境量 t/a 生活污水 COD 240 500 0.120 化粪池 30% 480 DW001 350 0.084 50 0.0120 氨氮 35 0.0084 0 35 0.0084 5 0.00120 总氮 70 0.0168 0 70 0.0168 15 0.00360 4.2.2.2、废水排放基本情况 项目废水污染物排放信息表详见4-14~4-17。 表4-14废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 1 废水类别 生活污水 污染物种类 COD、氨氮、总氮 排放去向 温州西片污水处理厂 排放规律 间断排放，排放流量稳定 污染治理设施 污染治理设施编号 TW001 污染治理设施名称 生活污水处理系统 污染治理设施工艺 化粪池 排放口编号 DW001 排放口设置是否符合要求 √是□否 排放口类型 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号 1 排放口编号 DW001 排放口地理坐标 经度 120.58707207 纬度 27.93570427 废水排放量/（t/a） 240 排放去向 温州西片污水处理厂 排放规律 间断排放，排放流量不稳定 间歇排放时段 / 受纳污水处理厂信息 名称 温州西片污水处理厂 污染物种类 COD 氨氮 总氮 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 50 5 15 表4-16 水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 500 2 氨氮 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 35 3 总氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 70 表4-17 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 废水量 / 0.8 240 2 COD 350 0.000032 0.084 3 氨氮 35 0.0000023 0.0084 4 总氮 70 0.0000106 0.0168 全厂排放口合计 废水量 240 COD 0.084 氨氮 0.0084 总氮 0.0168 4.2.2.3、废水污染防治措施及达标性分析 本项目产生的生活废水依托厂区内已建化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中70mg/L）后纳入市政污水管网，生活废水输送至温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入瓯江。 图4-1 污水处理工艺流程图 达标性分析： 本项目废水主要为生活污水。生活污水通过化粪池处理达标后纳管输送至温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准后排放。 废水处理工艺成熟，可确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 4.2.2.3、依托集中污水处理厂的可行性分析 温州西片污水处理厂 温州市西片污水处理厂服务范围包括西郊污水系统、双屿污水系统、仰义污水系统及三溪片污水系统。污水接纳范围主要为：温州西片鹿城区广化街道、鹿城区仰义乡、瓯海区新桥镇、鹿城区双屿镇、瓯海区潘桥镇、瓯海区瞿溪镇、瓯海区郭溪镇、瓯海区 景山街道等乡镇和街道。其区域范围为：东起九山河、九山外河、水心住宅区西部（塘河以北），西南至过境公路、西山路、五磊山脉北麓、东北达瓯江边。服务面积约50km2。本项目位于浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村蕉林路11号，属于西片污水处理厂纳污范围内，项目附近已覆盖市政污水管道。 根据《浙江省人民政府办公室办公厅关于切实加强城镇污水处理工作的通知》（浙政办发[2015]42 号）和《温州市水污染防治目标责任书》（2016 年 9月）的要求，2018 年所有城镇污水处理厂出水水质执行一级 A 标准。温州市西片污水处理广一期提标改造及二期扩建工程位于温州市鹿城区双屿街道卧旗山东侧，总规模为 25 万吨/天，其一期工程提标改造规模为 10 万吨/天，主体工艺采用 CAST，二期新建工程规模 15 万吨/天，采用“多级 A/O 生物池+二沉池+混凝沉淀+纤维转盘滤池”组合工艺项目总用地 56631 平方米（约 84.6亩），项目总投资 39129.25 万元。项目主要服务范围包括三溪五镇和双屿、仰义、西郊等地区，共七个污水系统，服务面积约56平方公里，服务人口约70万。目前，温州市西片污水处理厂一期提标改造及二期扩建工程顺利通过工程质量验收，现已进入试运行阶段，日均处理量约24万吨/天，出水稳定达到一级A标准。本项目废水量为240t/a，即0.8t/d，所排废水对污水处理厂的日处理水量冲击影响较小，温州市西片污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水。 本项目生活污水依托温州西片污水处理厂集中处理，根据温州市重点排污单位执法监测评价报告 2020 年（1~6 月）表明，监督性监测达标率为 100%，出水口各项指标均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，现状运行情况良好。因此项目污水依托温州西片污水处理厂处理环境可行。 4.2.2.5、废水自行监测方案 结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目仅排放生活污水，无需进行监测。 4.2.3、噪声污染物环境影响和保护措施 4.2.3.1、噪声污染源强核算 项目噪声主要来自生产设备运行噪声。根据类比其他同类型企业的噪声监测数据，项目主要噪声源的声压级见表4-18。 表4-18 主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 噪声源（数量） 生源类型 （频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 排放时间 /h 核算方法 噪声值（dB） 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值（dB） 下料机 5台 频发 类比法 75-78 厂界墙体隔声、减振 15 类比法 60-63 2400 针车 15台 频发 75-78 15 60-63 2400 刷胶流水线 1条 频发 74-77 15 59-62 2400 过胶机 2台 频发 74-77 15 59-62 2400 PU注塑流水线 1条 频发 74-77 15 59-62 2400 烘箱 2台 频发 75-78 15 60-63 2400 喷光台 1台 频发 75-78 15 60-63 2400 抛光机 1台 频发 76-79 15 61-64 2400 空压机 1台 频发 75-78 15 60-63 2400 4.2.3.2、噪声污染防治措施 为实现边界噪声稳定达标，本环评建议企业尽可能选择低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减振等措施；对生产车间内设备进行合理布局，主要生产设备尽可能远离厂界围墙；同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强厂界四周的绿化。 4.2.3.3、噪声影响分析 1、源强及特征 项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声。 2、预测模式的选择 采用《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》中的工业噪声预测计算模式进行预测、分析。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 图4-3室内声源等效为室外声源图例 如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式B.1： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式B.2： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； ，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式B.3： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式B.4： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式B.5： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）户外声源 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.1） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc))（A.2） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 （A.3） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 （A.4） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （B.6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值的计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： （3） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果及分析 根据上述预测模式得到的预测结果如下： 表4-19 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB (A) 预测位置 时间 噪声源 贡献值 标准值 达标情况 1#东侧厂界 昼间 生产设备等 59.6 65 达标 2#南侧厂界 昼间 58.7 65 达标 3#西侧厂界 昼间 59.1 65 达标 4#北侧厂界 昼间 59.3 65 达标 根据上表预测结果分析，项目南侧、西侧非城市主次干道，项目运营期各侧厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。在厂区合理布置及采取切实有效的隔声降噪措施后，本项目噪声经墙体隔声后对周围环境影响不大。 4.2.3.4、噪声自行监测方案 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（(HJ 819-2017）制定本项目噪声监测方案，详见4-20。 表4-20 噪声排放监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 厂界四周外1m 等效连续 A 声级（Leq） 1次/季度 4.2.4、固体废物环境影响和保护措施 4.2.4.1、固体废物污染源源强核算 项目产生的工业固废包括边角料、一般包装材料、收集的修边粉尘、废过滤棉、废包装桶、漆渣、废活性炭和生活垃圾。 边角料：下料、注塑成型等工序会产生边角料，根据业主提供的资料，项目废边角料年产生量约为1.2t/a，外售综合利用。边角料为一般废物，定期外售处理。 一般包装材料：本项目原辅材料包装会产生一定的一般包装材料，根据企业提供的资料，一般包装材料年用量约为0.2t/a。 废包装桶：本项目使用聚氨酯原料、白乳胶、水性PU胶、水性蜡乳液会产生一定量的废包装桶，根据企业提供的资料，聚氨酯桶为100公斤包装，胶水桶为15公斤包装，空桶按5kg/个计算，其余空桶1kg/个计，聚氨酯桶存在重复利用情况，根据计算以及企业提供的资料，则废包装桶产生量约为0.83t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）属于危险废物，需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定暂存于危废仓库内，并委托有资质单位处理。 收集的修边粉尘：项目修边工序在抛光机内部利用布袋除尘收集修边粉尘，根据业主提供的资料，项目收集的修边粉尘产生量约为0.5t/a，修边粉尘为一般废物，外售综合利用。 废过滤棉：项目喷光工序利用过滤棉去除漆雾，项目去除的漆雾根据工程分析约为0.0449t/a，过滤棉的吸附比例按照每吨100kg计算，则废过滤棉的产生量约为0.45t/a。废过滤棉为危险废物(废沾染物HW49，900-041-49)，需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定暂存于危废仓库内，并委托有资质单位处理。 漆渣：项目喷光工序未吸附在工件上的油漆经喷淋水帘吸附后截留形成漆渣，漆渣定期捞除，据油漆成分信息表，油漆中树脂含量为0.108t/a，利用率以80%计，则漆渣产生量为0.022t/a（以干渣计）。根据《国家危险废物名录》的规定，漆渣被列为危险废物（废物类别 HW12，废物代码 900-252-12），必须收集暂存，委托具有危险废弃物处理资质的单位处置。 废活性炭：项目生产过程中产生的有机废气处理采用活性炭吸附处置，活性炭使用一段时间后会因“吸附饱和”而失去功效，因此要定期更换。根据《温州市生态环境局关于加强2022年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》(温环发〔2022〕13号)，活性炭吸附比例按照每吨150kg计算。根据工程分析，本项目废气治理设施吸附量为 0.0537t/a，则项目每年约产生0.41t废活性炭，根据《国家危险废物名录》的规定，废活性炭被列为危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-039-49），必须收集暂存，委托具有危险废弃物处理资质的单位处置。 生活垃圾：本项目总定职工20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计，年工作日以300天计，则生活垃圾产生量约为3t/a，由城市环卫部门统一处理。 项目工业固废产生情况见表4-21。 表4-21 项目工业固废的产生情况 序号 副产物名称 工序/生产线 形态 主要成分 产生量 1 边角料 下料 固态 聚氨酯、牛皮、超纤 1.2t/a 2 一般包装材料 原料包装 固态 塑料 0.2t/a 3 收集的修边粉尘 修边 固态 聚氨酯 0.5t/a 4 废包装桶 化学品包装 固态 金属、塑料 0.83t/a 5 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 0.41t/a 6 漆渣 喷光台 固态 漆类有机物 0.022t/a 7 废过滤棉 喷光台过滤器 固态 过滤棉、有机物 0.45t/a 8 生活垃圾 员工生活 固态 纸屑、塑料瓶等 3t/a 4.2.4.2、固体废物代码及属性判定 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）对本项目一般固体废物进行分类，详见表4-22。 表4-22 一般固体废物分类与代码 序号 副产物名称 产生工序 一般固体废物代码 1 边角料 下料 195-009-06 2 一般包装材料 原料包装 195-009-06 3 收集的修边粉尘 修边 195-009-06 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，副产物属性判断情况如下表所示。 表 4-23 项目固体废物属性判定 序号 副产物名称 产生环节 物理性状 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 边角料 下料 固态 聚氨酯、牛皮、超纤 是 4.2，a 2 一般包装材料 原料包装 固态 塑料 是 4.2，h 3 收集的修边粉尘 修边 聚氨酯 是 4.3，a 4 废包装桶 化学品包装 固态 金属、塑料 是 4.1，c 5 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 是 4.3，i 6 漆渣 喷光台 固态 漆类有机物 是 4.2，c 7 废过滤棉 喷光台过滤器 固态 过滤棉、有机物 是 4.3，i 8 生活垃圾 员工生活 固态 纸屑、塑料瓶等 是 4.1，d 根据《国家危险废物名录》（2021版）进行判定，危险废物属性判定详见表4-30。 表4-24 危险废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废包装桶 化学品包装 是 HW49；900-041-49 2 废活性炭 废气处理 是 HW49；900-039-49 3 漆渣 喷光台 是 HW12；900-252-12 4 废过滤棉 喷光台过滤器 是 HW49；900-041-49 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第43 号）的相关要求对本项目涉及的危险废物进行汇总，见表4-25，危险废物贮存场所（设施）基本情况样表见表4-26。 表4-25 危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废包装桶 HW49 900-041-49 0.83t/a 化学品包装 固态 金属、塑料 有机物 每周 T/In 暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位处理 2 废活性炭 HW49 900-039-49 0.41t/a 废气处理 固态 活性炭 有机物 每季度 T/In 3 漆渣 HW12 900-252-12 0.022t/a 喷光台 固态 漆类有机物 有机物 每季度 T/In 4 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.45t/a 喷光台过滤器 固态 过滤棉、有机物 有机物 每季度 T/In 表4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废包装桶 HW49 900-041-49 企业顶楼 5m2 直接贮存、袋装 3t 一季度 2 废活性炭 HW49 900-039-49 企业顶楼 一年 3 漆渣 HW12 900-252-12 企业顶楼 一季度 4 废过滤棉 HW49 900-041-49 企业顶楼 一季度 4.2.4.3、固废污染源源强核算结果 项目固体废物利用处置方式评价表见表4-27。 表4-27 固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 产生量 t/a 工艺 处置量 t/a 下料 边角料 一般固废 1.2 由相关单位回收处理 1.2 由相关单位回收处理 原料包装 一般包装材料 一般固废 0.2 由相关单位回收处理 0.2 由相关单位回收处理 修边 收集的修边粉尘 一般固废 0.5 由相关单位回收处理 0.5 由相关单位回收处理 化学品包装 废包装桶 危险废物 0.83 委托具有危废处置资质的单位统一处理 0.83 委托具有危废处置资质的单位统一处理 废气处理 废活性炭 危险废物 0.41 委托具有危废处置资质的单位统一处理 0.41 委托具有危废处置资质的单位统一处理 喷光台 漆渣 危险废物 0.022 委托具有危废处置资质的单位统一处理 0.022 委托具有危废处置资质的单位统一处理 喷光台过滤器 废过滤棉 危险废物 0.45 委托具有危废处置资质的单位统一处理 0.45 委托具有危废处置资质的单位统一处理 员工生活 生活垃圾 一般固废 3 环卫部门定期清运 3 环卫部门 4.2.4.4、固体废物环境影响分析及环境管理要求 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，还会腐化产生恶臭，招引蚊虫、苍蝇等动物，并通过该类动物使细菌得以散播，污染周围环境空气，影响周边居民生活环境。因此要切实做好固废的分类收集及及时清运、处理，防止对周边环境产生明显不利的影响。 （1）一般固体废物收集和贮存 项目边角料、一般包装材料、收集的修边粉尘外售综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。固废应有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 （2）危险废物收集和贮存 ①危险废物的收集 本项目危险废物主要为废包装桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣，按照规范要求进行收集和包装，容器不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。 本项目危废暂存容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ②危险废物的贮存 危废在厂区内贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。基础防渗层为黏土层，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。必须要有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；用于存放液体、半固体危险废物的地方，还必须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度，委托利用处置应执行报批和转移联单等制度。 ③危险废物的运输 项目所暂存的危险废物，全部采用公路运输，委托有相应运输资质的运输公司运输至有资质的危废处置单位，并且使用特殊标志的专业运输车辆。在正常操作运输情况下，发生交通事故概率较低，运输过程基本不会对环境产生影响。但在暴雨、阴雨天、台风、大雾及冬季下雪路面结冰等恶劣天气下，交通事故发生概率会随之上升。危险废物一旦散落，将对水体、土壤等环境产生影响。因此，需要企业委托有危险废物运输资质的单位承运项目危险废物，同时督促运输公司在运输过程中要加强环境管理，确保危险废物不在运输及装卸过程中的破损遗洒和扬散。 ④危险废物委托处置 废包装桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣属于危险废物，需要委托有资质的单位处理处置。 综上，项目固体废弃物能妥善落实处置途径，可做到无害化、资源化处理，不外排环境，对周边环境影响不大。 4.2.5、地下水、土壤环境影响和保护措施 为防止项目实施对区域地下水和土壤环境造成污染，本评价要求项目从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对厂区地面的区域采取防渗措施，即从源头到末端全方位采取控制措施。 1、防治原则 地下水和土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 （1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中委托处理或综合利用。 （3）应急响应措施，包括一旦发现地下水和土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水和土壤污染，并使污染得到治理。 2、防治措施 （1）源头控制 企业可通过优化工艺、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少污染物排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放。 （2）分区防治措施 主要包括项目易污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即对污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。 坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区， 并分别设计地面防渗层结构。 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 根据工程生产工艺、设备布置、污染物性质、污染物产生及处理和建筑物的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本项目区分为一般防渗区和简单防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。 一般防渗区是指裸露于地面的生产单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。简单防渗区指没有物料或污染物堆放泄露，不会对地下水和土壤环境造成污染的区域或部位。 表4-28 本项目分区防治措施一览表 序号 分区 说明 厂区具体分布 防治措施 11 一般防渗区 裸露于地面的生产单元，污染地下水和土壤环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位 生产车间、化学品仓库、危废仓库、废气处理设施 在各建筑物地面及墙体侧面地面以上0.3m以下部位应采用人工防渗材料进行防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 22 简单防渗区 没有物料或污染物堆放泄露，不会对地下水和土壤环境造成污染的区域或部位 厂区内其他区域 一般地面硬化 3、地下水、土壤跟踪监测要求 本项目位于工业区，通过源头控制及分区管控，项目污染地下水或土壤的可能性较小，环评不要求对地下水或土壤进行跟踪监测。 4.2.6、环境风险分析 树立风险意识和防范风险是企业安全生产的重要保证。风险分析是一项涉及工程工艺过程、设备维护、系统可靠性、防范措旅有效性、后果估算等环节，以及发生后所采用的应急计划和措施。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，结合本项目生产特点和工艺过程，着重对在不可预见条件下发生机率小而危害大的突发性事故，分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏。所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项日事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价工作等级划分 经现场调研，企业涉及环境风险物质主要为危废暂存间暂存的危险废物，其在厂区的存在量见表4-29。 表4-29 企业涉及的环境风险物质调查 序号 危险源名称 备注 所在位置 最大存储量（t/a） 1 危险废物 -- 危废暂存间 3 2 水性PU胶 化学品仓库 0.1 3 白乳胶 -- 化学品仓库 0.5 4 水性蜡乳液 -- 化学品仓库 0.1 5 处理剂 -- 化学品仓库 0.1 合计 -- -- -- 3.8 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）标准所列物质，本项目危险物质（折纯为甲烷）数量与临界量比值（Q）如下表4-30所示。 表4-30 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 物质名称 备注 临界量t 最大贮存量t Q值 危险废物 -- 100 3 0.02 水性PU胶 -- 100 0.1 0.001 白乳胶 -- 100 0.5 0.005 水性蜡乳液 -- 100 0.1 0.001 处理剂 -- 100 0.1 0.001 合计 -- -- -- 0.028 根据分析，本项目Q<1，所以本项目无需设置专项调查。 2、环境风险分析 根据企业提供资料，企业生产过程涉及环境风险物质主要为原料以及危险废物等风险物质。 水性PU胶、白乳胶、处理剂、水性蜡乳液分布于企业原料仓库内，危险废物分布于危废仓库，储存过程中，可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏，发生泄漏时，对人体呼吸道及皮肤具有轻度刺激作用；若遇明火会发生火灾，火灾事故发生时，会在事故现场喷射大量的消防水等进行灭火，消防用水在短时间内会大量漫流，如果没有做好事故应急防范措施，则会影响周边环境，消防废水会进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气影响环境空气。 风险防范措施： (1)危险物质储运过程风险防范。由专人负责危险物质日常环境管理工作，加强危险物质储运过程的监督与管理。危险物质贮存区铺设防渗托盘，周边设置围堰，确保发生泄露事故时危险物质不排至外环境。 (2)废气事故性排放防范措施。为确保废气处理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气处理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放 责任及相应的法律责任。若废气处理设施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 (3)企业应根据相关规定设置应急事故水池。发生突发事件时，可就近将废水排入事故应急池。另外，企业应制定详细的事故排放应急预案，日常运行过程中保持事故池无水，保证事故池的正常使用功能，并做好防腐防渗措施。 (4)企业在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 (5)火灾事故环境风险防范。在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止职工人员在车间内吸烟等。合理厂区及车间平面布置，合理布置原料及产品的堆放位置。 项目环境风险潜势初判为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。项目环境分析内容见表4-31。 表4-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 温州宏睿鞋业有限公司年产皮鞋12万双新建项目 建设地点 浙江省 温州市 瓯海区 潘桥街道陈庄村蕉林路11号 地理坐标 （ 120 度35分13.421秒，27度56分 9.132秒） 主要危险物质及分布 项目主要风险物质为水性PU胶、白乳胶、处理剂、水性蜡乳液和危险废物，储存在危化品仓库和危废暂存间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） ①存储：项目环境风险为原料和危险废物暂存，因此潜在的环境风险主要为原料、危险废物暂存、运输、装卸过程中潜在的泄露、火灾以及中毒事故。在装卸、贮存过程中，由于包装桶的破裂、操作失误等造成风险物质的泄露，若遇火源等可能发生火灾等风险事故，火灾事故发生时，会在事故现场喷射大量的消防水等进行灭火，消防用水在短时间内会大量漫流，如果没有做好事故应急防范措施，则会影响周边环境，消防废水会进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境。同时项目在泄露、火灾等事故应急救援中可能会产生大量的废灭火剂、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有毒有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 ②环保设备事故：当废水、废气处理措施发生故障时，会造成大量未处理达标的废水直接排入周围土壤、地下水；大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境造成较大的影响。 风险防范措施要求 ①建设方必须加强车间的管理，定期进行检查，设备要定期检修，发现问题及时采取补救措施。仓库设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②危废暂存间、污水处理设施、危化品仓库、生产车间地面全部采取防渗处理。 ③生产厂房室内设备增加强制通风设施。装置内的设备、管道、建筑物之间保持规定的防火间距。 ④工程投产后，危化品的储存、运输均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。 ⑤定时对操作人员进行培训和安全教育，所有操作人员应持证上岗。 ⑥企业应根据相关规定设置应急事故水池。发生突发事件时，可就近将废水排入事故应急池。另外，企业应制定详细的事故排放应急预案，日常运行过程中保持事故池无水，保证事故池的正常使用功能，并做好防腐防渗措施。 ⑦企业在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 4.2.7、碳排放影响评价 4.2.7.1、能源概况 温州宏睿鞋业有限公司投产后形成年产皮鞋1.2万双的生产规模。企业能源使用情况主要包括各生产设备用电。详见下表。 表4-21 能源使用情况表 能源 使用设备 年用量/供应量 储存方式 用途 电 生产设备 12万kWh 不储存 外购使用 4.2.7.2项目碳排放核算 1、核算方法 根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，温室气体排放总量计算公式如下： 其中： 为温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（CO2e）； 为化石燃料燃烧CO2排放，单位为吨CO2； 为碳酸盐使用过程分解产生的CO2排放，单位为吨CO2； 为废水厌氧处理产生的CH4排放，单位为吨CH4； 为CH4回收与销毁量，单位为吨CH4； 为CH4相比CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此等于21； 为CO2回收利用量，单位为吨CO2； 为净购入电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2； 为净购入热力隐含的CO2排放，单位为吨CO2。 2、排放因子选取 本项目温室气体排放主要为。 （1） 根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，其计算方法如下。 ①计算公式 其中： 为企业净购入的电力消费量，单位为MWh； 为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh。 ②活动水平数据的获取 企业净购入的电力消费量根据企业提供资料确定。 ③排放因子数据的获取 电力供应的CO2排放因子等于企业生产场地所属电网的平均供电CO2排放因子，根据主管部门主动最新发布数据进行取值。 ④计算结果 净购入的电力消费量取自企业提供的资料清单，电力供应的CO2排放因子取自《浙江省温室气体清单编制指南（2019年修订版）》（0.5246吨CO2/MWh），则本项目净购入电力隐含的CO2排放计算如下： 吨CO2 3、温室气体排放总量 本项目均为0，则本项目温室气体排放总量计算如下： 吨二氧化碳当量。 4.2.7.3、碳排放量汇总 本项目碳排放量见表4-23。 表4-23 本项目年温室气体排放量汇总表 指 标 本项目 温室气体排放总量 净购入电力隐含的CO2排放 （吨二氧化碳） 62.952 合计（吨二氧化碳当量） 62.952 4.2.7.4、碳评价及减排措施 项目采用先进的节能减碳工艺，主要建议采取以下减排措施： （1）主要耗能设备 本项目消耗的能源主要为电。 耗用电设备主要是刷胶成型流水线、注塑成型流水线、喷光台等。 （2）节能措施 本项目在设计、建设和运行过程中，尽量采用新工艺、新技术、新设备和新材料，既注重技术的先进性，又考虑技术的成熟性和实用性，使本项目设计更为合理、更为节省、更为优化，做到安全可靠、节约能源、技术先进、经济合理。 建筑节能将按照最高节能标准设计，严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准。选用最节能的建筑节能设备产品，根据生产的特点，采取必要措施，妥善处理防火、防腐蚀、节能等问题。 在满足生产要求的前提下，尽可能节能并为施工、检修提供方便条件；优先采用本地材料和构配件，在安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料，充分节能，节约投资。所有设备均选用高效节能、低噪音、技术先进及安全性能高、性价比合理的产品。热力管道室外部分按设计要求保温，采用保温性能优良的长丝硅酸铝材料，以减少热量在管道上的损耗，节约能源。 具体表现为以下几方面： 工艺方面： （1）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。 （2）生产装置按流程顺序进行设备布置，并尽可能利用位差自流输送物料，自上而下，最大限度减少流体输送设备的数量，既节能也有利于清洁文明生产。 （3）对高温管网及使用热源的设备，进行良好的保温，最大限度降低热损失。高温管网均分别选用新型高效保温材料，降低能耗。 （4）在设备比选阶段，将单位产品耗电量和炉子的消耗天燃气的量为主要技术参数之一，满足工艺要求下，尽量选用节能的设备。 总图及供电方面： （1）在总图布置上，尽量安排合理紧凑，减少物料输送行程，降低动力消耗。 （2）为了减少各种物料输送过程中的电耗，各装置之间输送的中间物料，尽量采用直接进料，除距离很远不便管理的储运情况，其他基本上不用中间储罐。 （3）选用性能先进、高效低耗的照明器具，选择高光效节能灯具，节约用电。 （4）各装置变电所的位置尽量靠近负荷中心，以便减少线路长度和电能损失。电气设备选型，选择全密封节能变压器。 节能管理措施： （1）水、电、汽、风管线使用计量仪器、仪表，配置流量计、水表等计量工具，加强管理，对各用能装置实行管理，消除跑冒漏滴。 （2）计量仪器、仪表的检测、检验设施配套齐全，保证能源计量的准确性和使用数据的有效性，便于节能工作的考核。 （3）节能网络健全，班组、车间、分厂均设置节能工作岗位，人员配备充足；明确岗位职责，落实节能责任；建立健全节能工作的考核、奖罚制度，激励员工节能的积极性。 4.2.8、项目污染物排放情况汇总 项目污染物排放情况具体见表4-32。 表4-32 本项目主要污染物排放量汇总 单位t/a 项目 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 废气 注塑流水线废气 非甲烷总烃 0.0081 0 0.0081 刷胶流水线废气 非甲烷总烃 0.0617 0.0472 0.0145 喷光废气 非甲烷总烃 0.008 0.00648 0.00152 颗粒物 0.0497 0.04485 0.00485 修边粉尘 颗粒物 定性分析 废气合计 非甲烷总烃 0.0778 0.05368 0.02412 颗粒物 0.0497 0.04485 0.00485 废水 生活废水 废水量 240 0 240 COD 0.120 0.108 0.0120 氨氮 0.0084 0.0072 0.00120 总氮 0.0168 0.0132 0.00360 固废 下料 边角料 1.2 1.2 0 原料包装 一般包装材料 0.2 0.2 0 修边 收集的修边粉尘 0.5 0.5 0 化学品包装 废包装桶 0.83 0.83 0 废气处理 废活性炭 0.41 0.41 0 喷光台 漆渣 0.022 0.022 0 喷光台过滤器 废过滤棉 0.45 0.45 0 员工生活 生活垃圾 3 3 0 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001PU注塑流水线废气 | 非甲烷总烃 | PU注塑流水线废气通过集气设施收集拉高至楼顶通过25米高排气筒DA001排放 | 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表1规定的大气污染物排放限值 |
|  | DA001刷胶成型流水线废气 | 非甲烷总烃 | 刷胶成型流水线废气通过集气设施收集拉高至楼顶双极活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒DA001排放 |  |
|  | DA002喷光废气 | 非甲烷总烃 | 喷光废气通过集气设施收集拉高至楼顶双极活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒DA002排放 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中表1规定的大气污染物排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准浓度限值 |
| 地表水环境 | DA001企业总排口 | 生活污水 | COD、氨氮、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后达到 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L）后纳入温州市市政污水管网，经温州市西片污水厂处置达标后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 高噪声设备设置减振、隔声降噪及消声措施，同时车间采用密闭、减少门窗开启等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、一般包装材料、收集的修边粉尘由相关单位回收综合利用；废包装桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭暂存危废仓库，由具有危废资质单位定期转运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 通过优化工艺、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少污染物排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放；根据工程生产工艺、设备布置、污染物性质、污染物产生及处理和建筑物的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本项目区分为一般防渗区和简单防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①建设方必须加强车间的管理，定期进行检查，仓库设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②企业在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废水、废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 ③采取分区防渗措施，避免对地下水造成污染。 ④配备事故应急池，事故废水经自流进入事故应急池。 |
| 其他环境 管理要求 | 建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 2、开展日常的环境监测工作，包括项目污染源统计、环境监测计划实施、排污口规范化的整治等。 3、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。 4、加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。 5、要求根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行排污登记。 |

# 六、结论

温州宏睿鞋业有限公司年产皮鞋12万双新建项目位于浙江省温州市瓯海区潘桥街道陈庄村蕉林路11号的已建厂房。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目生产过程中“三废”的排放量不大，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，从环境保护的角度而言，该项目在拟建地建设是可行的。

# Text boxes

本项目

温州柏亚家私有限公司

温州市锐辰眼镜有限公司

温州市瓯海潘桥忠其复合加工场

温州市正一机械密封件有限公司

外购原料

下料批皮

车包

夹包

热定型

鞋包

聚氨酯A液

聚氨酯B液

聚氨酯C液料

预热

固废、噪声

噪声

噪声

废气、噪声

噪声

注膜

废气、噪声

脱模

废气、噪声

修边

粉尘、噪声

喷光

废气、噪声、固废

部分

整理入库

成品

外购原料

下料批皮

车包

夹包

热定型

鞋包

鞋包

刷胶

固废、噪声

噪声

噪声

废气、噪声

废气、噪声

复底

废气、噪声

定型

废气、噪声

整理

成品

修边

粉尘、噪声

化粪池

市政管网

温州市西片污水处理厂

生活污水