建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：         温州海明威光学有限公司

年产板材眼镜120万副迁建项目

建设单位（盖章）： 温州海明威光学有限公司

编制日期：         二〇二三年五月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	60

附图

附图1 项目地理位置图；

附图2 温州市“三线一单”温州市环境管控单元图；

附图3 温州市水环境功能区划图；

附图4 温州市区声环境功能区划图

附图5 温州市生态红线图；

附图6 工程师现场踏勘照片；

附图7 项目总平面布置图；

附图8 项目车间平面布置；

附图9 温州市环境空气质量功能区划图；

附图10 温州市规划在线图；

附图11 项目周边环境概况图；

附图12 项目保护目标评价范围图。

附件

附件1 营业执照；

附件2 建筑工程规划许可证；

附件3 场所使用联系单；

附件4 租赁协议；

附件5 原环评批复；

附件6 原环评验收及验收意见；

附件7 环境质量现状监测报告；

附件8 化学品安全技术说明书；

附件9 建设单位承诺书；

附件10 环评单位承诺书。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 温州海明威光学有限公司年产板材眼镜120万副迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层 |
| 地理坐标 | （ 120 度32分18.310秒，27度59分 43.665秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3587眼镜制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35-70、医疗仪器设备及器械制造358-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑ 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6365.33m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水经污水处理厂处理后排放 无需设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目Q<1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 无需设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及 无需设置 地下水 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。 本项目不涉及 无需设置 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《温州市瓯海区瞿溪镇镇区、郭溪镇西片建设规划》、《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划环境影响报告书》，浙江省环保厅，浙环函【2017】472号 |
| 其他符合性分析 | 1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1根据《温州市瓯海区瞿溪镇镇区、郭溪镇西片建设规划》以及《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划》符合性分析 本项目位于浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层，根据《温州市瓯海区瞿溪镇镇区、郭溪镇西片建设规划》以及《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划》，项目所在用地性质规划为二类工业用地，本项目为”C3587眼镜制造”项目，为二类工业项目，根据业主提供的建设工程规划许可证以及场所使用联系单，项目现状规划用地类型为工业用地，符合项目选址要求。具体规划见下图1-1、图1-2。 1.1.2、浙江省瓯海经济开发区总体规划环境影响报告书符合性 瓯海经济开发区已于2017年11月完成《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划环境影响报告书》（审查稿）。 园区概况 2006年，为响应国家对开发区（工业园区）清理整顿要求，温州市政府对开发区管理体制和管理区域范围进行调整，将仙岩工业园、三溪工业园、梧白工业园委托瓯海经济开发区统一管理；授权管理后，根据《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划》，瓯海经济开发区形成了“一区六园”的发展格局，包括梧田工业园、新桥工业园、娄桥工业园、仙岩工业园、三溪工业园、梧白工业园，总规划面积18.37km2。 （2）环境准入条件清单 瓯海经济开发区环境准入清单如下表所示： 表1-2 瓯海经济开发区环境准入条件清单 类型 环境准入条件 产业导向 1、符合国家及地方产业政策。如《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《浙江省制造业产业发展导向目录》等。 2、符合所属行业有关发展规划。 3、符合瓯海经济开发区总体规划产业导向及规划环评的产业准入“负面清单”。 规划选址 1、选址符合《温州市区环境功能区划》。 2、选址符合瓯海经济开发区总体规划。 清洁生产 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平)。 环境保护 1、符合行业环境准入要求。 2、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。 5、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体性事件。 （3）产业准入负面清单 三溪工业园环境准入负面清单见表1-3 表1-3三溪工业区环境准入负面清单 分类 产业导向 产品名称 限值发展导向 禁止发展导向 制定依据 现状和规划主导产业 纺织服装 服装 含湿法印花工艺 1、含染整、脱胶工段的纺织业2、含印染工序的服装加工业 《温州市区环境功能区划》、《浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划》及浙江瓯海经济开发区管委会入园准入条件 时尚轻工 皮革、移膜革 1、新建制革行业后段整理加工 2、迁建、扩建移膜革生产 含生皮脱毛去肉、鞣制工序等前段处理制革产业 合成革生产3、移膜革生产 装备制造 五金、汽摩配 1、含有酸洗工序的项目2、有喷漆工艺且年用油漆10吨以上 1、新建单独的喷涂、喷漆等金属表面处理项 目(不包括配套工艺) 2、含有电镀生产工艺的项目 3、有钝化工艺的热镀锌项目 电子信息 线路板制造 迁建、扩建线路板生产 新建印刷线路板生产项目 其他产业 对于不在规划产业范围内的其他入驻行业，参照《温州市区环境功能区划》执行。 符合性分析：迁建项目为板材眼镜制造，位于三溪工业区范围之内，经对照“浙江省瓯海经济开发区（核准授权区）总体规划环境影响报告书”中“三溪工业园环境准入负面清单”可知：本项目不属于该工业区中限制发展导向类、禁止发展导向类项目，即符合浙江省瓯海经济开发区（核准授权区） 总体规划中的具体产业规划和布局，符合该工业区的入园要求。 图1-1 浙江省瓯海经济开发区总体规划图 1.2 其他符合性分析 1.2.1 《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年3月）符合性分析 根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年3月），迁建项目选址地属温州市瓯海区郭溪产业集聚重点管控单元（ZH33030420004），为重点管控单元13，该功能区规划如下： 表1-1 温州市瓯海区潘桥产业集聚重点管控单元 温州市瓯海区郭溪产业集聚重点管控单元（ZH33030420004） 管控单元分类 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 重点管控单元12 禁止新建、扩建不符合园区规划及当地主导（特色）产业的三类工业项目（影响地区产 业链发展和企业个别生产工序需要的除外），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。优化居住区与工业功能区布局。 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 对照《关于深化“亩均论英雄”改革推进企业综合评价的实施意见》（温政办发〔2018〕15号），企业按照A、B、C、D四个档次执行差别化用水、用电、用能、用地政策。 图1-2 温州市“三线一单”环境管控单元图 根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，迁建项目“三线一单”控制要求符合性分析如下： a、生态保护红线 迁建项目选址位于浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层。根据《温州市生态保护红线划分图》，判定项目不在生态红线内，不涉及浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 b、环境质量底线 迁建项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境质量目标厂界声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。 目前项目所在区域声环境质量、大气环境质量尚有容量，区域地表水环境质量现状良好；本迁建项目废水、废气经治理后能做到达标排放，固体废物均得到合理处置，项目建成后不会改变区域水、气、声环境质量现状。总体而言，项目建设满足环境质量底线要求。 c、资源利用上线 本迁建项目用水来自市政给水管网，用电来自市政电网。本迁建项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。因此本迁建项目所需水、电等资源不会突破该区域的资源利用上线。 d、环境准入负面清单 根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年），本迁建项目所在区域位于重点管控单元。 结合区域发展格局特征和生态环境问题，建立各重点管控类环境管控单元的准入清单。 符合性分析：根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年3月），本迁建项目选址地属瓯海区郭溪产业集聚重点管控单元（ZH33030420004），为重点管控单元12。本迁建项目企业为专业从事眼镜制造的企业。根据《温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年3月）可知，现工业项目已经按照污染强度分为一、二、三类。本迁建项目属于二类工业项目（污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）中“ 92 专用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）”，不属于管控中禁止的三类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，生产工艺成熟，废水、固废、废 气等经采取相应措施后均达标排放，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。本迁建项目所在地位于工业区内。同时建设围墙，与周边耕地隔离。综上，本迁建项目符合重点管控单元管控要求。 1.1.2《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 表1-2 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析表 序号 适用行业 整治方案 迁建项目情况 符合性 1 总体要求 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。 迁建项目移印工序采用的油墨为水性油墨，从源头控制了VOCs废气的产生和无组织排放。 符合 2 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。 本迁建项目喷漆工序委外加工，相应的被委托方应满足相关要求；扩建项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放。 符合 3 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 扩建项目无高浓度挥发性有机物的母液产生。废水采用密闭管道收集。 符合 4 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。 本迁建项目各废气处理方案拟报环保部门备案。 符合 5 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。 本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放。 符合 6 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。 本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放。 符合 表1-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相关要求比对分析 项目 序号 内容 本项目情况 是否 符合 VOCs物料储存无组织排放控制要求 基本要求 1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本环评要求建设单位对所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放 符合 3 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合本标准5.2条规定。 项目不涉及液体储存罐，用的是密闭桶装 符合 2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 项目采用密闭的包装袋、容器进行物料转移 符合 3 对挥发性有机液体进行装载时，应符合本标准6.2条规定。 对挥发性有机液体装载符合标准6.2条 符合 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 含VOCs产品的使用过程 1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目在密闭空间内使用含VOCs产品，其废气经集气罩收集后处理排放。 符合 2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目不涉及有机聚合物产品用于制品生产及加工 符合 其他要求 1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 符合 2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 企业通风设计应符合相关要求。 符合 3 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目建成后按要求落实。 符合 4 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照本标准第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 含VOCs废料收集后暂存于危废仓库，后委托资质单位处理。 符合 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 基本要求 1 针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 项目废气收集处理系统与生产工艺设备同时进行，出现故障因立即停止生产。 符合 2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放。 符合 废气收集系统要求 1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放 符合 2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758规定 符合 3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照本标准第8章规定执行。 本项目喷漆工序委外加工，相应的被委托方应满足相关要求；本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放。 符合 VOCs排放控制要求 1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放 符合 2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外 本项目印字采用的油墨为水性油墨，且油墨用量少，产生的VOCs废气定性分析，无组织排放 符合 3 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依符合据，不得稀释排放。 本项目不涉及VOCs燃烧 符合 4 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 迁建项目排气筒高度为20米符合规定 符合 5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 项目按要求执行。 符合 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 按要求执行 符合 污染物监测要求 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 企业按照规定制定监测制定，与监测方案并且保留监测记录，并且公开监测结果 符合 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《染源自动监控管理办法》等规定执行。 要求企业按照《污染源自动监控管理办法》等规定执行 符合 综上所述，本迁建项目建设符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。 1.1.3产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2021 年本）》及修改单、《温州市制造业产业结构调整优化和发展导向目录（2021 年版）》（温发改产〔2021〕46号），本迁建项目未列入限制类和淘汰类项目；根据《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》，本迁建项目未列入其所规定的禁止类和限制类产业项目。因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.1.4瓯海区“三区三线”符合性分析 根据瓯海区“三区三线”划定方案可知，本项目位于城镇集中建设区，不属于生态保护红线及永久基本农田划分范围，故项目符合瓯海区“三区三线”划定方案的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 温州海明威光学有限公司原位于浙江省温州市瓯海区娄桥街道电新路399号1号车间4楼南首，该企业成立于2020年1月13日。2020年8月，企业委托浙江大森生态环境科技有限公司编制《温州海明威光学有限公司年产眼镜60万副建设项目环境影响报告表》，并于2020年8月取得温州生态环境局批复，审批号温环瓯建[2020]92号。原项目于2020年8月委托浙江环普检测科技有限公司完成验收。 现根据市场需求和企业自身发展要求，2023年4月企业搬迁至浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号，租赁温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司名下瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层，企业总租赁建筑面积约6365.33m2。项目投产后，可形成年产板材眼镜120万副的生产规模。项目总投资200万元，由业主自筹。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单，项目属于“C3587 眼镜制造”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目应属于“三十二、专用设备制造业第70条：医疗仪器设备及器械制造358的“其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”类项目，因此项目需编制环境影响评价报告表。 2.1.2建设项目建设规模及工程组成 迁建项目工程组成详见表2-1。 迁建项目工程组成一览表 项目 内容 用房功能 主体工程 生产车间 一楼(建筑面积1164.57m2) 机加工车间(数控车床)、开料区、弯圈区、鼻梁机区、雕刻区、板料仓库、插针仓库、废料房、烘房、空压机房、配电房 二楼(建筑面积1300.19m2) 肶房、包装车间、抛光车间、滚筒车间、钉铰车间、割片车间、移印车间(2-4楼车间布局一致) 三楼(建筑面积1300.19m2) 四楼(建筑面积1300.19m2) 辅助工程 办公 五楼 办公室 食堂宿舍 / 无食堂宿舍 公用 工程 给水工程 生活、消防、生产用水由市政给水管接入 排水工程 本项目采用雨污分流制。雨水经雨水口、检查井汇集后就近排入市政雨水管网。本项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的70mg/L）纳入温州市市政污水处理管网，经温州市西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放；超声波清洗废水通过自建污水处理设施处理达标后纳管至温州市西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放 供配电 项目电源接自市政电网，作为常用电源 环保 工程 废气处理措施 ①抛光粉尘通过集气设施收集拉高至楼顶湿式除尘处理后通过20米高排气筒DA001排放。②割片粉尘经收集后通过布袋除尘器处理 废水处理措施 本项目采用雨污分流制。雨水经雨水口、检查井汇集后就近排入市政雨水管网。本新建项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的70mg/L）纳入温州市市政污水处理管网，经温州市西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放；注塑冷却水循环不外排；超声波清洗废水通过自建污水处理设施处理达标后纳管至温州西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 固废处理措施 边角料、收集的沉渣、一般包装材料、收集的粉尘、废木粒、污泥由相关单位回收综合利用；废油墨包装桶属于危险废物，需要委托有资质的单位处理处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运 噪声处理措施 采取隔声、消声的措施，可以保证项目厂界达到相应的标准要求 储运工程 仓库 原辅材料储存在1楼原料仓库，水性油墨储存在2楼化学品仓库，危废暂存在楼顶危废仓库 运输 企业原辅材料、成品等全部采用公路运输，并且使用特殊标志的专业运输车辆 2.1.3项目产品方案 迁建前后项目产品方案 单位t/a 序号 产品类别 年产量（万副） 迁建前 迁建后 增减量 1 板材眼镜 60 120 +60 2.1.4主要原辅材料 企业主要原辅材料消耗见表2-3。 迁建前后主要原辅材料年消耗清单 序号 名称 单位 迁建前年用量 迁建后年用量 增减量 1 板材 吨/年 60 120 +60 2 镜片 万副/年 60 120 +60 3 盖胶粒 吨/年 0.2 0.4 +0.2 4 配饰 万副/年 5 10 +5 5 紧固件 吨/年 0.2 0.4 +0.2 6 插针 万副/年 60 120 +60 7 抛光蜡 吨/年 0.5 1 +0.5 8 除蜡水 吨/年 0.6 1 +0.4 9 木粒 吨/年 0 2.5 +2.5 10 核桃粒 吨/年 2.5 0 -2.5 11 水性油墨 吨/年 0.08 0.15 +0.07 *注：禁止建设单位使用高挥发性有机物含量的油墨。 聚碳酸酯：（英文简称PC），又称PC塑料；是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。 抛光蜡：抛光蜡主要成分为硬脂酸、软脂酸、油酸、松香等粘剂，加上磨料，如长石粉、氧化铬、金刚玉、铁红等，根据不同基体成分和要求制成不同的细度和品种。本项目使用黄蜡、光蜡作为抛光蜡，基本无挥发成分。 除蜡水：除蜡水主要是对一些抛光后的工件残留的固体蜡，或者液体蜡清洗干净后不腐蚀，不氧化工件的一种清洗剂。除蜡水是一种水基的，主要以表面活性剂为主，添加助剂、缓蚀剂、助溶剂等复合调配，从而使产品在常温、加温、超声波、浸洗等工艺中都能迅速、彻底去除各种蜡垢。 水性油墨:本项目使用的油墨是从市场上直接购置已配制好的适合进行镜架印字的环保型水性耐高温油墨。水性油墨是由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、表面活性剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨，用亲水性物质来代替传统油墨中占30%~70%的有毒有机溶剂。 2.1.5《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）符合性分析 根据企业提供的化学品安全技术说明，本项目油墨主要挥发成分为矿物油 1%（本 环评取最大值1%），故本项目油墨中可挥发性有机化合物 VOCs 含量满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中表 1 中的水性油墨-网印油墨的挥发性有机化合物（VOCs）的限值（≤30%）要求。 2.1.6产能匹配性分析 迁建项目生产所需的眼镜配件基本为直接外购，厂区仅生产板材眼镜，项目不存在明显制约产能的生产环节，在企业合理安排生产流程、优化调度生产 资源的基础上，企业现有生产工艺可以满足企业计划年产120万副板材眼镜的生产需求。 2.1.7主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 企业主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数清单见表2-4。 表2-4 迁建前后企业主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 主要工艺 生产设施 单位 迁建前数量 迁建后数量 增加量 规格 机加工 数控车床 台 7 20 +13 型号CNC700 冲床 台 1 2 +1 / 开料机 台 2 2 0 / 闸料机 台 0 2 +2 / 抛料机 台 1 1 0 / 雕刻机 台 0 8 +8 / 精雕机 台 0 3 +3 / 台钻 台 4 8 +4 / 压梁机 台 1 4 +3 型号780 弯圈机 台 3 4 +1 / 弯槫机 台 1 1 0 / 花式机 台 1 2 +1 / 锣机 台 1 1 0 / 肶房 插针机 台 10 16 +6 / 刨肶机 台 2 3 +1 / 盖胶机 台 2 3 +1 / 钉铰 钉铰机 台 3 6 +3 型号ZKG2000 开球机 台 6 10 +4 / 移印 移印机 台 4 6 +2 / 割片 割片机 台 2 4 +2 / 抛光 抛光机 台 12 24 +12 / 滚筒 滚筒机 台 50 90 +40 / 清洗 超声波清洗机 台 8 10 +2 超声波清洗机清洗槽尺寸为长700mm*宽500mm*高400mm，容积约为0.14m3 喷砂 喷砂机 台 0 2 +2 / 烘料 烤箱 台 2 4 +2 使用电作为能源 烤房 台 0 1 +1 / 空压机 台 3 3 0 / 2.1.8劳动定员及工作制度 迁建前项目总劳动定员50人，采用10小时单班制，年工作日300天，厂内不设食堂，有住宿；迁建后项目总劳动定员为60人，采用10小时单班制，年工作日300天，厂区内不设食宿。 2.1.9厂区平面布置及周围环境概况 1、平面布置 迁建项目位于浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层，1-4层作为企业生产车间，5层为企业办公室。项目各生产车间功能分明，该项目布局合理、功能分区明确、组织协作良好，满足功能分区要求及运输作业要求，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染以确保生产、运输安全，项目平面布置较合理。具体车间布置图详见附图。 2、周围环境概况 项目东侧为温州硕普光学有限公司；南侧为温州市温州市璟泰包装有限公司；西侧为规划居住用地；北侧为富强东路，隔路为温州市骏派鞋业有限公司。本迁建项目四至关系见图2-1所示。 图2-1 迁建项目四至关系图 2.1.10水平衡分析 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2、生产工艺流程及产污环节 2.2.1、迁建后运营期工艺流程及产污节点 板材眼镜生产工艺 图2-3 迁建后项目工艺及产污节点图 生产工艺说明： 板材眼镜工艺流程： ①开料：将外购的板材用开料机、拼料机进行加工。 ②铣花式、压中梁：镜腿下料，将外购的芯条与镜片装配以达到稳定状态，并通过压鼻梁机进行加工。 ③滚筒：圈和肶(腿)在生产好后入滚筒车间，滚筒的作用主要是将圈和肶(腿)磨去棱角倒刺，滚筒使用木粒作为磨料。 ④钉铰：经过滚筒工序后利用钉铰设备将圈和腿利用铰链进行组装。 ⑤抛光：为了使板材架达到一定的光泽度，需要用抛光机将板材架框等进行抛光打磨处理。 ⑥移印：根据客户需求利用移印机在镜架上印上文字型号。 ⑦割片：项目外购镜片需要按照客户要求在割片机上切割成一定尺寸。 ⑧超声波清洗：眼镜半成品需要采用超声波清洗机进行清洗，其目的是为了去除毛孔和细微处的污垢和表面油脂，此工序会产生清洗废水。 2.2.2、项目污染源分析 表2-5 污染因子汇总 时期 影响环境的行为 主要环境影响因子 运 营 期 废气 抛光工序 抛光粉尘 移印工序 移印废气 割片工序 割片粉尘 喷砂工序 喷砂粉尘 废水 超声波清洗工序 超声波清洗废水 员工生活 生活废水 固废 机加工工序 边角料 割片工序 边角料、收集的粉尘 滚筒工序 收集的粉尘、废木粒 废水处理 污泥 抛光工序 收集的粉尘、收集的沉渣 原料包装 一般包装材料、废油墨桶 员工生活 生活垃圾 噪声 生产设备噪声 等效连续A声级(dB) |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3、与项目有关的原有环境污染问题 2.3.1、原有企业基本概况 温州海明威光学有限公司原位于浙江省温州市瓯海区娄桥街道电新路399号1号车间4楼南首，该企业成立于2020年1月13日。2020年8月，企业委托浙江大森生态环境科技有限公司编制《温州海明威光学有限公司年产眼镜60万副建设项目环境影响报告表》，并于2020年8月取得温州生态环境局批复，审批号温环瓯建[2020]92号。原项目于2020年8月委托浙江环普检测科技有限公司完成验收。 本环评依据原环评及结合企业实际生产情况对温州海明威光学有限公司的原有污染情况进行分析。 2.3.2、原有项目情况 （1）原有设备 主要原有设备详见表2-4。 （2）原辅料消耗 原辅料消耗详见表2-3。 2.3.3、原有项目生产工艺流程及产污环节 板材眼镜生产工艺 图2-4 原有项目工艺及产污节点图 生产工艺说明： 板材眼镜工艺流程参考2.2.1，迁建前后工艺基本一致。 2.3.4、原有污染源分析 1、废水 原项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网，至温州市西片污水处理厂达标后排放。超声波清洗废水收集经废水处理设施预处理达标后纳入温州市西片污水处理厂处理排放。温州市西片污水处理厂处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。 （1）生活污水 根据业主提供的原环评资料，原项目厂区不食堂，有住宿，年工作300天，职工定员为50人(30人住宿)，住宿职工生活用水平均按80L/d计，总生活用水量为1020t/a，生活污水产生量为816t/a，污染物产生量为COD0.408t/a，氨氮0.0286t/a，总氮0.0571t/a。 超声波清洗废水 根据业主提供的原环评资料，原项目超声波清洗机清洗以去除去毛孔和细微处的污垢，清洗废水产生量约为300t/a，主要污染物产生量为 COD0.051t/a， 氨氮0.0105t/a，总氮0.021t/a，SS0.105t/a。 （3）污水的治理与排放 根据业主提供的原环评资料，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至温州市西片污水处理厂处理达标后排放，污染物排放量为COD0.0408t/a，氨氮0.0041t/a，总氮0.0122t/a。清洗废水收集后通过自建污水处理设施处理达标后纳入温州市西片污水处理厂处理排放，污染物排放量为COD0.015t/a，氨氮0.0015t/a，总氮0.0045t/a，SS0.0030t/a。 2、废气 原项目在营运期间产生的废气主要为抛光粉尘、滚光粉尘、移印废气。 （1）抛光粉尘 原项目板材眼镜框半成品需经抛光工序处理提高表面光洁度，根据业主提供的原环评资料，原项目抛光粉尘产生量为0.16t/a。原项目抛光机半密闭集气，抛光粉尘经布袋除尘器收集后引至楼顶排气筒高空排放，抛光粉尘有组织排放量为0.0015t/a（0.1mg/m3，0.0005kg/h），无组织排放量为0.008t/a(0.0027kg/h)。 （2）滚光粉尘 原项目滚光采用干式滚光，滚光时滚筒机为密闭状态，产生的粉尘仅在滚筒开门时有少量逸散，绝大部分的粉尘在滚筒机内沉降，定期收集，滚光粉尘的产生量很小，加强车间通风，原环评作定性分析。 （3）移印废气 原项目移印工序采用水性油墨，使用量较小，在加强生产车间通风换气设施的建设基础上，废气在操作过程中随即被大气中气流扩散，做定性分析。 3、噪声 根据原环评和验收报告，原项目产生的噪声主要为各设备运行时产生的噪声，厂区内平均声级为60-85dB。 4、固废 原项目固体废物主要为边角料、废核桃粒、污泥、废机油、废包装桶和生活垃圾等。 表2-6 原项目固废的产生情况 序号 名称 形态 产生量 1 废边角料 固态 8t/a 2 废核桃粒 固态 3t/a 3 污泥 固态 0.1t/a 4 废机油 固态 0.02t/a 5 废油墨包装桶 固态 0.005t/a 7 生活垃圾 固态 12t/a 2.3.5、原项目污染防治措施 表2-7 原项目污染物及治理措施 污染种类 污染源 主要污染物 原环评要求治理措施 实际治理措施 废水 超声波清洗废水 COD、氨氮、SS、总氮 超声波清洗废水收集后通过自建废水处理设施预处理达标后纳入温州市西片污水处理厂处理达标后排放 已落实 生活废水 COD、氨氮、总氮 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，纳入温州市西片污水处理厂处理达标后排放 已落实 废气 抛光粉尘 颗粒物 通过布袋除尘设备收集处理后拉高至楼顶排气筒排放 已落实 滚光粉尘 颗粒物 滚光粉尘在滚筒内部沉降定期收集处理 已落实 移印废气 非甲烷总烃 加强车间通风 已落实 固体废弃物 机加工 废边角料 外售综合利用 已落实 废水处理 污泥 环卫部门 已落实 机加工 废机油 委托有危废资质单位处理 已落实 移印 废油墨包装桶 委托有危废资质单位处理 已落实 滚筒 废核桃粒 外售综合利用 已落实 职工生活 生活垃圾 环卫部门 已落实 2.3.6、原项目验收情况 原项目于2020年8月委托浙江环普检测科技有限公司进行验收，并编制了《温州海明威光学有限公司年产眼镜60万副建设项目竣工环境保护验收报告》（环普检测[2020年]验字第044号）。 2.3.7、原项目监测情况 根据浙江环普检测科技有限公司于2020年8月对温州海明威光学有限公司进行监测出具的《温州海明威光学有限公司验收检测》（环普检测[2020年]验字第044号），企业废水、废气、噪声排放情况见表2-8和表2-9、表2-10。 表2-8 原项目废水监测结果统计表 单位mg/L (pH除外) 监测位置及日期 样品性状 监测次数 监测结果 pH值(无量纲) COD 悬浮物 五日生化需氧量 氨氮 总磷 总氮 石油类 生产废水排放进口1#8月11日 浑浊 1 5.63 527 377 204 6.14 1.04 12.4 9.89 2 5.66 522 373 202 5.88 1.09 11.9 9.79 3 5.68 516 368 206 6.23 1.06 12.3 9.82 4 5.71 508 362 216 5.94 1.11 12.3 9.74 4-平 - - - - 6.03 1.10 - - 生产废水排放出口2#8月11日 浑浊 1 7.24 175 141 83.3 2.98 0.680 9.09 3.44 2 7.27 171 137 79.5 2.64 0.620 8.68 3.42 3 7.29 165 132 80.6 2.72 0.640 8.68 3.43 4 7.33 160 135 80.7 2.90 0.667 8.91 3.45 4-平 - - - - 2.84 0.653 - - 标准限值 6-9 500 400 300 35 8 70 20 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据2020年8月11日对生产废水监测结果表明。项目生产废水出口pH值、COD、悬浮物、石油类、五日生化需氧量日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的标准限值，总氮浓度日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级限值。 表2-9 原项目抛光废气监测结果统计表 浓度单位mg/m3 速率单位：(kg/h) 监测点位 采样日期 频次 标干流量(m3/h) 颗粒物 排放浓度 排放速率 抛光废气排气筒出口1#(排气筒高度20m) 8月11日 第1次 3619.488 15.0 0.05 第2次 3680.583 16.6 0.06 第3次 3680.218 12.5 0.05 8月12日 第1次 3680.218 0.06 0.06 第2次 3679.488 0.06 0.06 第3次 3678.573 0.07 0.07 标准限值 - 120 - 达标情况 - 达标 达标 根据2020年9月25日对生产废气监测结果表明：抛光废气出口颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染物二级标准。 表2-10 原项目抛光废气监测结果统计表 测点编号 测点位置 采样日期 昼间 采样时段 结果值 标准限值 1# 厂界东南侧 8月11日 13:23-13:24 62 65 2# 厂界西南侧 13:28-13:29 62 3# 厂界西北侧 13:34-13:35 63 4# 厂界东北侧 13:39-13:40 62 1# 厂界东南侧 8月12日 10:24-10:13 61 65 2# 厂界西南侧 10:17-10:18 62 3# 厂界西北侧 10:23-10:24 63 4# 厂界东北侧 10:27-10:28 63 根据2020年8月11日对厂界噪声监测结果表明：项目东南侧厂界、西南侧厂界、西北侧厂界、东北侧厂界噪声测点值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 2.3.8、原项目污染物排放量汇总 表2-11 原项目污染物排放情况 污染物 排放量 废水 超声波清洗废水 废水量 300t/a COD 0.015t/a 氨氮 0.0015t/a 总氮 0.0045t/a SS 0.0030t/a 生活污水 废水量 816t/a COD 0.0408t/a 氨氮 0.0041t/a 总氮 0.0122t/a 废水量合计 废水量 1116t/a COD 0.0558t/a 氨氮 0.0056t/a 总氮 0.0167t/a SS 0.0030t/a 废气 颗粒物 0.0095t/a 固废 废边角料 0 污泥 废机油 废油墨包装桶 废核桃粒 2.3.9、原项目污染物总量控制指标 根据原项目排放的水污染物COD、NH3-N排放量分别为0.056t/a 和0.006t/a，原项目尚未购买总量，需尽快通过有偿交易取得。 2.3.10、现有项目主要存在的环境问题及整改措施： 本项目为迁建项目，原厂已停止生产，设备已搬空，无明显环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 3.1、区域环境质量现状 3.1.1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 ①监测数据 为了解项目所在地区域空气环境质量，引用《温州市环境质量报告书》（2021年度）中温州市区环境空气质量监测结果见下表。 温州市区环境空气质量评价结果 区域 污染因子 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 达标情况 温州市区 SO2 年平均质量浓度 5 60 达标 24小时第98百分位数 9 150 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 达标 24小时第98百分位数 62 80 达标 PM10 年平均质量浓度 52 70 达标 24小时第95百分位数 97 150 达标 PM2.5 年平均质量浓度 25 35 达标 24小时第95百分位数 49 75 达标 CO 第95百分位数 800 4000 达标 O3 日最大8小时平均 第90百分位数 126 160 达标 根据上表结果可知，2021 年温州市区环境空气各项基本污染物中，PM2.5 年均浓度和第 95 百分位数浓度均达标，PM10年均浓度和第 95 百分位数浓度均达标，NO2、 SO2年均浓度和日均浓度第 98 百分位数浓度均达标，CO 日均浓度第 95 百分位数达标，O3 日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数达标。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价方法，项目所在区域大气环境质量能满足环境功能区要求。 ②质量标准 迁建项目所在地所属区域为二类环境空气功能区，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)单位：μg/m3 序号 污染物 单位 标准限值 1小时平均 日最大 8小时平均 24小时平均 年平均 1 SO2 μg/m3 500 / 150 60 2 NO2 200 / 80 40 3 TSP / / 300 200 4 PM10 / / 150 70 5 PM2.5 / / 75 35 6 臭氧 200 160 / / 7 CO mg/m3 10 / 4 / （2）特征污染物 为了解本工程周围的大气环境其他污染物现状，本环评引用浙江中环检测科技股份有限公司于2022年7月4日~7月11日出具的《瓯海区域环境空气质量检测》(BHH43220704002)，检测地点位于老虎山公园(距离本项目3.6公里)，具体监测内容和监测结果如下。 图3-1 大气监测点位图 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离 东经 北纬 老虎山公园 120.573170 27.97380881 TSP 2022年7月4日~11日 东南侧 3.6km 表3-4 监测点环境空气质量评价结果 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准 （mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 达标情况 经纬度 老虎山公园 经度：120.573170 纬度：27.973809 TSP 2022年7月4日~11日 300 124-151 达标 项目TSP所用评价标准依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2总悬浮颗粒物(TSP)24小时平均浓度作为参考限值。由上表可知，项目所在地环境质量现状满足质量标准限值要求，项目所在地大气环境质量良好。 3.1.2、地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案（2015版）》，项目周边地表水水环境为瓯江102，功能区为瞿溪瓯海、鹿城工业、农业用水区，水质目标为Ⅲ类，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水环境功能区对应标准评价。 为了解项目所在地周围地表水水质现状，现引用温州市生态环境局发布的《温州市地表水环境质量月报》（2022年11月-2月）中郭溪站位的常规监测资料，水质监测结果见表3-5。 表3-5 水质监测结果 河流名称 控制断面 功能要求类别 2022年11月到2023年2月 水质类别 超功能类别指标 郭溪 瓯江102 Ⅲ Ⅱ -- 根据该月报，瓯江102控制断面水质结果为达标。 3.1.3、声环境质量现状 为了解该项目周围声环境质量现状，本单位于2023年4月24日对项目周围进行现场环境噪声监测。 （1）监测布点 项目周围规划居住用地敏感点各设1个监测点位。监测点位如图3-2。 （2）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。 （3）监测频率 监测时间为昼间10：41-10：51，测1个时段的昼间、夜间等效A声级，监测时段天气为晴，测点监测时间10min。 （4）监测工况 监测时，本项目未进行生产，周边企业正常生产。 （5）评价标准 根据温州市声环境功能区划图（详见附图4），项目周围附近敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，昼间60dB。 图3-2 噪声监测点位图 （6）监测结果 表3-6 项目区域噪声现状监测及评价结果 监测点位 昼间监测结果 （dB） 昼间评价标准(dB) 评价结果 1# 规划居住用地 60 60 达标 根据监测数据表3-4可以看出，本项目附近规划居住用地敏感点敏感点昼间的噪声监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目所在地声环境质量现状良好。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 本项目所在地为工业集聚区，项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；企业现厂区内地面已经采用水泥地硬化，不存在地下水、土壤污染途径。故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5、生态环境质量现状 利用已建厂房，不涉及新增生态环境保护目标，故不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2、环境保护目标 根据迁建项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受项目影响主要保护目标见表3-7。 表3-7 环境保护目标 保护项目 保护对象 相对厂址方位 相对厂界距离 保护级别 大气环境 规划居住用地 西侧 22m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 下屿居民区 东北侧 104m 富强佳园 西北侧 178m 恒达佳园 西南侧 613m 民居 西南侧 404m 声环境 规划居住用地 西侧 22m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 地下水环境 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目位于工业园区内，利用已建成的厂房，不涉及生态环境保护目标 图3-3 附近保护目标评价范围图 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3、污染物排放控制标准 3.3.1、废水 迁建项目生产废水收集后通过自建污水处理设施处理达标后纳管至温州西片污水处理厂处理达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放；生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管至温州市西片污水处理厂，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氨氮、总磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的70mg/L；温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准后排放。具体标准见表3-8、表3-9。 表3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：pH值无量纲，其余均为mg/L 项目 pH值 COD BOD5 SS 石油类 动植物油 总氮 氨氮 总磷 LAS 三级标准值 6~9 500 300 400 20 100 70* 35* 8* 20 注*：氨氮、总磷纳管标准排放参考执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准。 表3-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项目 pH值 COD BOD5 SS 动植物油 石油类 总氮 总磷 氨氮 LAS 一级A标准值 6~9 50 10 10 1 1 15 0.5 5（8）* 0.5 注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2、废气 迁建项目抛光粉尘、割片粉尘、滚光粉尘、喷砂粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级排放标准浓度限值；移印废气排放浓度执行《印刷工业大气污染物综合排放标准》（GB41616-2022）表1中相关规定，相关标准见表 3-10、3-11。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）大气污染物排放限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控值浓度（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 周界外最 高点浓度 1.0 非甲烷总烃 150 15 10 周界外浓度最高点 4.0 表3-11 《印刷工业大气污染物综合排放标准》（GB41616-2022） 单位：mg/m3 序号 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 1 NMHC 70 车间 3.3.3、噪声 根据评价区域环境噪声的功能要求，迁建项目北侧道路非城市主次干道，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体指标见表3-12。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 ≤60 ≤50 3.3.4、固废 迁建项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，故本项目产生的各类一般固体废物应按照《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)进行分类贮存或处置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。固废的管理还应满足国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4、总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014] 197号）要求，对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四种主要污染物实施排放总量控制。烟（粉）尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。 结合迁建项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮、总氮、VOCs、烟（粉）尘。 表3-13污染物产生量及排放指标 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 最终排放值 总量控制建议值 替代削减比例 替代削减量 废水 COD 0.360 0.324 0.0360 0.036 1:1 0.036 氨氮 0.0252 0.0216 0.0036 0.004 1:1 0.004 总氮 0.0504 0.0396 0.0108 0.011 1:1 0.011 废气 烟粉尘 0.24 0.1836 0.0564 0.056 1:1 0.056 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），水污染物执行1：1替代比例，烟粉尘按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）1：1进行区域削减替代。扩建项目烟粉尘总量建议值为0.056t/a，因此区域削减替代量为0.056t/a。迁建项目外排废水包括生活污水及生产废水。根据《温州市初始排污权有偿使用实施细则（试行）》（温政办〔2013〕83号）文件，建设项目同时排放生产废水和生活污水的，应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行，化学需氧量（COD）总量建议值为0.036t/a，替代削减比例为1：1，替代削减量为0.036t/a；氨氮（NH3-N）总量建议值为0.004t/a，替代削减比例为1：1，替代削减量为0.004t/a。 迁建项目COD、氨氮排污权指标需通过有偿交易取得。 1、COD排污权指标：0.036t/a，通过有偿交易取得。 2、氨氮排污权指标：0.004t/a，通过有偿交易取得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1、施工期环境影响和保护措施 项目利用现有场地进行生产，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2、运营期环境影响和保护措施 4.2.1、废气污染物环境影响和保护措施 4.2.1.1、废气污染物源强核算 迁建项目废气污染物产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施见表4-1，项目废气污染物末端处理设施排放口基本信息及执行标准见表4-2。 表4-1 迁建项目废气污染物产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施一览表 主要生产单元 生产设施 污染物种类 排放形式 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施名称及工艺 是否为可行技术 抛光车间 抛光机 颗粒物 无组织 集气设施+湿式除尘+20米高排气筒 是 一般排放口DA001 / / 移印车间 移印机 非甲烷总烃 无组织 加强车间通风 是 / 割片车间 割片机 颗粒物 无组织 布袋除尘装置 是 / 喷砂粉尘 喷砂机 颗粒物 无组织 加强车间通风 是 / 滚筒车间 滚筒机 颗粒物 无组织 加强车间通风 是 / 表4-2废气末端处理设施排放口基本信息及执行标准 编号 地理坐标 排气筒高度m 排气筒 出口内径m 烟气 温度/℃ 类型 污染物排放标准 污染物 标准名称 浓度限值 （mg/m3） DA001抛光粉尘排放口 经度：120.53819418 纬度： 27.99548612 25 0.6 20 一般排放口 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 废气源强核算结果及相关参数汇总见表4-3。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 迁建项目废气污染物污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 排放形式 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 污染物产生 量(t/a) 产生浓度 (mg/m3) 收集 效率 处理工艺 处理 效率 风量 (m3/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 污染物排 放量(t/a) 抛光工序 有组织（DA001） 颗粒物 0.24 3.7778 85% 经集气收集后引至楼顶湿式除尘装置除尘后高空排放（排气筒DA001） 90% 18000 0.3778 0.0068 0.0204 无组织 0.036 / / 0.0120 0.036 移印工序 无组织 非甲烷总烃 定性分析 滚光工序 无组织 颗粒物 定性分析 点焊工序 无组织 颗粒物 定性分析 喷砂工序 无组织 颗粒物 定性分析 割片工序 无组织 颗粒物 定性分析 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 本环评考虑收集治理措施未正常运行(指如设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况下无组织的排放)，导致抛光废气不能正常收集，该情况视为非正常工况。非正常工况取废气处理效率为正常工况的0%进行核算，抛光废气按非正常收集在生产车间无组织排放核算。则非正常工况污染物排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况废气污染物排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/(kg/h) 单次持续时间/（h） 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 废气治理设施故障 颗粒物 3.7778 0.0680 1 1 发现后立即停止生产，并抢修废气收集系统及治理设施，正常后方可复产 注*：净化装置故障后，净化效率取0%，即有组织产生量等于排放量。 4.2.1.2、源强核算过程文字说明 迁建项目产生的废气主要为抛光粉尘、移印废气、喷砂粉尘、滚光粉尘以及割片粉尘。 抛光粉尘 迁建项目抛光工艺会产生粉尘，类比同类型眼镜企业生产情况，抛光粉尘产生系数约0.2g/副眼镜，迁建项目年产120万副板材眼镜，则抛光粉尘产生量约为0.24t/a，迁建项目抛光机采用湿式除尘，抛光粉尘经收集后通过排气管道引至楼顶沉淀池沉淀，其余少量粉尘通20米高排气筒DA001排放。抛光工序每日工作10h，年工作300天，粉尘收集装置集气效率为85%，风机风量为18000m3/h，湿式除尘效率可达90%，抛光粉尘的产排情况如下表。 表4-5 迁建项目抛光粉尘产排情况汇总 污染物 产生量（t/a） 有组织 无组织 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 抛光粉尘 0.24 0.0204 0.00680 0.37778 0.0360 0.0120 注：抛光机年工作300天，每天10小时 移印废气 迁建项目镜架印字使用的油墨为环保型水性油墨，通常情况下，油墨是从市场直接购置已配置好的适合进行烫底丝印的环保型水性耐高温丝印油墨。水性油墨是由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、表面活性剂以及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨，用亲水性物质来代替传统油墨中占30%~70%的有毒有机溶剂，使油墨中不再含有挥发性的有机溶剂。水性油墨在印刷过程中挥发出来的主要是水蒸汽，不会损害印刷操作者的健康，改善了环境质量，而且不易燃烧，安全性好。迁建项目油墨使用量为0.15t/a，因此移印工序产生的有机废气量极少，因此本环评对该部分废气做定性分析。 （3）滚光粉尘： 迁建项目滚光采用干式滚光，滚光时滚筒机为密闭状态，产生的粉尘仅在滚筒开门时有少量逸散，绝大部分的粉尘在滚筒机内沉降，定期收集，滚光粉尘的产生量很小，加强车间通风，环评作定性分析。 （4）喷砂粉尘 迁建项目企业喷砂工序过程会产生少量的喷砂粉尘，喷砂机自带除尘设施，喷砂粉尘在喷砂机内部自然沉降，企业定期收集清理，加强车间通风即可，本环评作定性分析。 （5）割片粉尘 迁建项目企业镜片割片过程会产生少量的割片粉尘，其主要组分为树脂，镜片割片过程粉尘量极少，在割片车间无组织排放。割片粉尘比重较大，在车间沉降后定期清理，加强车间通风即可，本环评作定性分析。 （6）项目废气污染物产排情况汇总 表4-6 迁建项目废气污染物产排情况汇总 污染源 污染物 产生量t/a 有组织 无组织 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 抛光工序DA001 抛光粉尘 0.24 0.02040 0.00680 0.37778 0.03600 0.01200 喷砂工序 颗粒物 定性分析 移印工序 非甲烷总烃 定性分析 滚光工序 颗粒物 定性分析 割片工序 颗粒物 定性分析 4.2.1.3、废气污染防治措施及可行性分析 废气污染防治措施： 抛光粉尘收集后引至楼顶沉淀池，经湿式除尘处理后楼顶高空排放（20米排气筒DA001）；割片粉尘经布袋除尘器处理后定期清理，加强车间通风；喷砂粉尘在设备内部沉降后定期收集清理，加强车间通风；滚光粉尘在滚筒内部沉降，定期清理。 技术可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）4.5.2.1章节，抛光粉尘采用集气+湿式除尘设施+排气筒拉高排放为可行性技术。 厂房设计应充分考虑车间自然通风条件，以保持生产车间空气清新。 生产车间应加强全面通风，全面通风换气量应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定确定风量，并建议以排风为主确定进风口和排风口位置。 为预防粉尘对车间操作工人产生的不良影响，应采取以下防护措施：保持工作场所良好的工作条件，作业时采取必要的劳动保护措施，戴手套、口罩；操作完毕后要及时清理工具及残余材料；操作完毕后要用肥皂洗手洗脸并换下工作服。 达标性分析： 在落实上述措施的基础上，项目废气污染物有组织排放浓度对标分析见下表。 表4-7 污染物有组织排放浓度与排放标准对标分析表 污染源 污染物 排放浓度 mg/m3 浓度限值 （mg/m3） 标准名称 达标/超标 抛光粉尘（排气筒DA001） 颗粒物 0.3778 5.9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级排放标准浓度限值 达标 由上表可知，在落实废气污染防治措施后，项目有机废气及颗粒物能够符合达标排放要求，因此可认为迁建项目有机废气及颗粒物污染防治措施为可行技术。 4.2.1.4、废气排放环境影响分析 根据区域环境质量现状调查，项目所在区域为大气环境质量达标区，项目周边最近敏感点为西侧22米处的规划居住用地，根据工程分析，在落实废气污染防治措施后，迁建项目抛光粉尘、割片粉尘、滚光粉尘、喷砂粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级排放标准浓度限值；移印废气可满足《印刷废气大气污染物综合排放标准》（GB41616-2022）中表1排放浓度限值。项目实际生产过程中，加强管理，严格落实本报告提出的各项环保措施，预计迁建项目大气污染物对外环境影响不大。 4.2.1.5、废气自行监测方案 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（(HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）制定补充迁建项目废气污染物的监测方案，具体见表4-8。 表4-8 废气排放监测要求 监测点 监测因子 监测频率（/次） 抛光粉尘(DA001) 颗粒物 1次/年 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 1次/半年 4.2.2、废水污染物环境影响和保护措施 4.2.2.1、废水污染物源强核算 （1）生活污水 迁建项目劳动定员60人，人均日用水量按50L计算，产物系数取0.8，年工作日300天，则生活污水产生量为720t/a（2.4t/d）。生活污水水质取一般值为COD500mg/L、氨氮35mg/L、总氮70mg/L，则生活污水的污染物产生量为COD0.360t/a、氨氮0.0252t/a、总氮0.0504t/a。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后，纳管输送至温州西片污水处理厂处理达标后外排。温州西片污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。则项目生活污水的污染物排放量为COD0.036t/a、氨氮0.0036t/a、总氮0.0108t/a。 （2）生产废水 超声波清洗废水：迁建项目使用超声波清洗机对眼镜进行清洗，母液采用洗洁精作为添加剂，其目的是去除毛孔和细微处的污垢。根据业主提供资料，企业共有10台超声波清洗机（超声波清洗机清洗槽尺寸为长700mm*宽500mm*高400mm，容积约为0.14m3，所有清洗机的清洗槽合计容积约1.4m3，项目使用洗洁精加清水清洗），有效容积按容量的85% 计，则有效容积约为 1.19m3，清洗用水每五天更换一次，年工作日300天，则清洗废水的年产生量为71.4t/a。根据类比调查，COD按800mg/L计、氨氮按35mg/L 计，总氮按70mg/L计，SS按800mg/L计，LAS按10mg/L计，则COD产生量为0.0571t/a，氨氮为0.00250t/a计，总氮为0.0050t/a计，SS为0.0571t/a，LAS为0.000714t/a。清洗废水收集后通过自建污水处理设施处理达标后纳管至温州西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 湿式除尘废水：项目抛光机采用湿式除尘法除尘，企业定期打捞湿式除尘中的沉渣，并需定期补充蒸发损耗的水量，年新鲜水补充量约为10t，湿式除尘废水循环使用不外排。 清洗废水收集后通过自建污水处理设施处理达标后纳管至温州西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 废水污染源源强核算结果 表4-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别 污染物 产生废 水量(t/a) 污染物产生 治理措施 排放废 水量(t/a) 污染物纳管排放 污染物环境排放 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 工艺 治理效率 排放口 编号 纳管浓度 mg/L 纳管量 t/a 环境浓度 mg/L 环境量 t/a 生活污水 COD 720 500 0.360 化粪池 30% 720 DW001 350 0.252 50 0.0360 氨氮 35 0.0252 0 35 0.0252 5 0.0036 总氮 70 0.0504 0 70 0.0504 15 0.0108 超声波清洗废水 COD 71.4 800 0.0571 自建污水处理设施(絮凝沉淀) 56.25% 71.4 DW001 350 0.0250 50 0.00357 氨氮 35 0.00250 0 35 0.00250 5 0.000357 总氮 70 0.0050 50% 35 0.00250 15 0.001071 SS 800 0.0571 50% 400 0.02856 10 0.000714 LAS 10 0.000714 0 10 0.000714 0.5 0.0000357 合计 COD 791.4 / 0.417 / / 791.4 DW001 / 0.277 50 0.03957 氨氮 0.0277 0.0277 5 0.003957 总氮 0.0554 0.0529 15 0.011871 SS 0.0571 0.02856 10 0.000714 LAS 0.000714 0.000714 0.5 0.0000357 4.2.2.2、废水排放基本情况 项目废水污染物排放信息表详见4-10~4-13。 表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 1 2 废水类别 生活污水 生产废水 污染物种类 COD、氨氮、总氮 COD、氨氮、总氮、SS、LAS 排放去向 温州西片污水处理厂 温州西片污水处理厂 排放规律 间断排放，排放流量稳定 间断排放，排放流量稳定 污染治理设施 污染治理设施编号 TW001 TW002 污染治理设施名称 生活污水处理系统 厂区污水处理站 污染治理设施工艺 化粪池 絮凝沉淀+Fenton 排放口编号 DW001 排放口设置是否符合要求 √是□否 排放口类型 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号 1 排放口编号 DW001 排放口地理坐标 经度 120.53847849 纬度 27.99529665 废水排放量/（t/a） 791.4 排放去向 温州西片污水处理厂 排放规律 间断排放，排放流量不稳定 间歇排放时段 / 受纳污水处理厂信息 名称 温州西片污水处理厂 污染物种类 COD 氨氮 总氮 SS LAS 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 50 5 15 10 20 表4-12 水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 500 2 氨氮 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 35 3 总氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 70 4 SS 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 400 5 LAS 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 20 表4-13 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 废水量 / 2.638 791.4 2 COD 350 0.000923 0.277 3 氨氮 35 0.0000923 0.0277 4 总氮 70 0.0001763 0.0529 5 SS 400 0.00009520 0.02856 6 LAS 10 0.00000238 0.000714 全厂排放口合计 废水量 791.4 COD 0.277 氨氮 0.0277 总氮 0.0529 SS 0.02856 LAS 0.000714 4.2.2.3、废水污染防治措施及达标性分析 迁建项目产生生活废水和超声波清洗废水。生活废水依托厂区内已建化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中70mg/L）后纳入市政污水管网，生活废水输送至温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入瓯江。项目生产过程产生的生产废水经自建污水处理设施处理达标后纳管至温州西片污水处理厂。 图4-1 污水处理工艺流程图 达标性分析： 迁建项目废水主要为生活污水、生产废水。生产废水收集后通过自建污水处理设施的絮凝沉淀+Fenton氧化处理。参考工艺流程图如下。 图4-2 生产废水处理工艺流程图 絮凝沉淀处理主要利用PAC、PAM对生产废水进行絮凝沉淀。根据同类型企业相同废水处理工艺运行经验，处理后的水质可以满足纳管要求。生产废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。生产废水通过自建污水处理设施预处理达标后输送至温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准后排放，生活污水经化粪池预处理后均纳管排污。 废水处理工艺成熟，可确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 4.2.2.3、依托集中污水处理厂的可行性分析 温州西片污水处理厂 温州市西片污水处理厂服务范围包括西郊污水系统、双屿污水系统、仰义污水系统及三溪片污水系统。污水接纳范围主要为：温州西片鹿城区广化街道、鹿城区仰义乡、瓯海区新桥镇、鹿城区双屿镇、瓯海区潘桥镇、瓯海区瞿溪镇、瓯海区郭溪镇、瓯海区 景山街道等乡镇和街道。其区域范围为：东起九山河、九山外河、水心住宅区西部（塘河以北），西南至过境公路、西山路、五磊山脉北麓、东北达瓯江边。服务面积约50km2。迁建项目位于浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层，属于西片污水处理厂纳污范围内，项目附近已覆盖市政污水管道。 根据《浙江省人民政府办公室办公厅关于切实加强城镇污水处理工作的通知》（浙政办发[2015]42 号）和《温州市水污染防治目标责任书》（2016 年 9月）的要求，2018 年所有城镇污水处理厂出水水质执行一级 A 标准。温州市西片污水处理广一期提标改造及二期扩建工程位于温州市鹿城区双屿街道卧旗山东侧，总规模为 25 万吨/天，其一期工程提标改造规模为 10 万吨/天，主体工艺采用 CAST，二期新建工程规模 15 万吨/天，采用“多级 A/O 生物池+二沉池+混凝沉淀+纤维转盘滤池”组合工艺项目总用地 56631 平方米（约 84.6亩），项目总投资 39129.25 万元。项目主要服务范围包括三溪五镇和双屿、仰义、西郊等地区，共七个污水系统，服务面积约56平方公里，服务人口约70万。目前，温州市西片污水处理厂一期提标改造及二期扩建工程顺利通过工程质量验收，现已进入试运行阶段，日均处理量约24万吨/天，出水稳定达到一级A标准。本迁建项目废水量为791.4t/a，即2.638t/d，所排废水对污水处理厂的日处理水量冲击影响较小，温州市西片污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水。 本迁建项目生活污水依托温州西片污水处理厂集中处理，根据温州市重点排污单位执法监测评价报告 2020 年（1~6 月）表明，监督性监测达标率为 100%，出水口各项指标均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，现状运行情况良好。因此项目污水依托温州西片污水处理厂处理环境可行。 4.2.2.5、废水自行监测方案 结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）制定本新建项目废水监测方案，详见表4-14。 表4-14 废水排放监测要求 监测点 监测指标 监测频率 废水总排放口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮、SS、LAS 1次/年 4.2.3、噪声污染物环境影响和保护措施 4.2.3.1、噪声污染源强核算 项目噪声主要来自生产设备运行噪声。根据类比其他同类型企业的噪声监测数据，项目主要噪声源的声压级见表4-15。 表4-15 主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 噪声源（数量） 生源类型 （频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 排放时间 /h 核算方法 噪声值（dB） 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值（dB） 数控车床 20台 频发 类比法 77-80 厂界墙体隔声、减振 15 类比法 62-65 3000 冲床 2台 频发 75-78 15 60-63 3000 开料机 2台 频发 75-78 15 60-63 3000 闸料机 2台 频发 75-78 15 60-63 3000 抛料机 1台 频发 75-78 15 60-63 3000 雕刻机 8台 频发 75-78 15 60-63 3000 精雕机 3台 频发 75-78 15 60-63 3000 台钻 8台 频发 74-77 15 59-62 3000 压梁机 4台 频发 73-76 15 58-61 3000 弯圈机 4台 频发 73-76 15 58-61 3000 弯槫机 1台 频发 73-76 15 58-61 3000 花式机 2台 频发 73-76 15 58-61 3000 锣机 1台 频发 77-80 15 62-65 3000 插针机 16台 频发 77-80 15 62-65 3000 刨肶机 3台 频发 77-80 15 62-65 3000 盖胶机 3台 频发 73-76 15 58-61 3000 钉铰机 6台 频发 77-80 15 62-65 3000 开球机 10台 频发 77-80 15 62-65 3000 移印机 6台 频发 70-73 15 55-58 3000 割片机 4台 频发 77-80 15 62-65 3000 抛光机 24台 频发 75-78 15 60-63 3000 滚筒机 90台 频发 78-81 15 63-66 3000 超声波清洗机 10台 频发 75-78 15 60-63 3000 喷砂机 2台 频发 60-63 15 60-63 3000 烤箱 4台 频发 73-76 15 58-61 3000 烤房 1台 频发 73-76 15 58-61 3000 空压机 3台 频发 75-78 15 60-63 3000 4.2.3.2、噪声污染防治措施 为实现边界噪声稳定达标，本环评建议企业尽可能选择低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减振等措施；对生产车间内设备进行合理布局，主要生产设备尽可能远离厂界围墙；同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强厂界四周的绿化。 4.2.3.3、噪声影响分析 1、源强及特征 项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声。 2、预测模式的选择 采用《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》中的工业噪声预测计算模式进行预测、分析。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 图4-3室内声源等效为室外声源图例 如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式B.1： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式B.2： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； ，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式B.3： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式B.4： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式B.5： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）户外声源 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.1） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc))（A.2） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 （A.3） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 （A.4） 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （B.6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值的计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： （3） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果及分析 根据上述预测模式得到的预测结果如下： 表4-16 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB (A) 预测位置 时间 噪声源 贡献值 标准值 达标情况 1#东侧厂界 昼间 生产设备等 57.6 60 达标 2#南侧厂界 昼间 58.6 60 达标 3#西侧厂界 昼间 57.3 60 达标 4#北侧厂界 昼间 59.6 60 达标 5#规划居住用地 昼间 56.5 60 达标 根据上表预测结果分析，项目运营期各侧厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点规划居住用地噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。在厂区合理布置及采取切实有效的隔声降噪措施后，本项目噪声经墙体隔声后对周围环境影响不大。 4.2.3.4、噪声自行监测方案 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（(HJ 819-2017）制定本项目噪声监测方案，详见4-17。 表4-17 噪声排放监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 厂界四周外1m 等效连续 A 声级（Leq） 1次/季度 4.2.4、固体废物环境影响和保护措施 4.2.4.1、固体废物污染源源强核算 项目产生的工业固废包括边角料、一般包装材料、收集的粉尘、收集的沉渣、废木粒、废油墨包装桶、废水处理污泥和生活垃圾。 一般包装材料：迁建项目原料包装会产生一定的一般包装材料，包括塑料包装袋、洗洁精包装桶等，根据企业提供的资料，一般包装材料年用量约为0.25t/a。 边角料：冲床落料、机加工、割片等工序会产生塑料边角料，类比同类型眼镜企业生产情况，产生量按0.2g/副眼镜计算，企业年产眼镜120万副，则边角料产生量约0.24t/a。边角料为一般废物，定期外售处理。 收集的粉尘：滚筒工序粉尘在滚筒内部沉降收集；割片粉尘定期清理地面收集。根据企业提供的资料，滚筒内部收集的粉尘产生量约为0.38t/a，割片粉尘产生量约为0.13t/a。综上，收集的粉尘收集量为0.51t/a，收集的粉尘为一般固废，收集后外售处理。 收集的沉渣：迁建项目抛光工序使用湿式除尘去除粉尘，根据抛光粉尘源强核算，湿式除尘的收集率约为85%，产生的抛光粉尘为0.204t/a，则收集的沉渣约为0.2t/a。 废油墨包装桶：迁建项目移印工序使用水性油墨，水性油墨年用量为0.15t/a，规格为5kg/桶，单桶重量约为0.5kg，则废油墨包装桶产生量约为0.015t/a。 废木粒：迁建项目滚筒工序使用木粒进行打磨，根据企业提供的资料，废木粒产生量约为0.56t/a。 污泥：迁建项目废水处理设施会产生一定量的污泥，项目生产废水产生量为71.4t/a，参考同类环评，污泥产生量按生产废水量1%算，则污泥产生量为0.714t/a。 生活垃圾：迁建项目总定职工60人，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计，年工作日以300天计，则生活垃圾产生量约为9t/a，由城市环卫部门统一处理。 项目工业固废产生情况见表4-18。 表4-18 项目工业固废的产生情况 序号 副产物名称 工序/生产线 形态 主要成分 产生量 1 边角料 机加工(冲压等) 固态 板材 0.24 2 一般包装材料 原料包装 固态 纸，塑料 0.25 3 收集的粉尘 抛光、滚筒 固态 树脂 0.51 4 收集的沉渣 湿式除尘 固态 树脂 0.2 5 废油墨包装桶 移印 固态 有机物、金属 0.015 6 废木粒 滚筒 固态 有机物、金属 0.56 7 污泥 废水处理 固态 泥、有机物 0.714 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，副产物属性判断情况如下表所示。 表 4-19 项目固体废物属性判定 序号 副产物名称 产生环节 物理性状 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 边角料 机加工(冲压等) 固态 板材 是 4.2，a 2 一般包装材料 原料包装 固态 纸，塑料 是 4.2，h 3 收集的沉渣 湿式除尘 固态 树脂 是 4.3，a 4 废油墨包装桶 移印 固态 有机物、金属 是 4.1，c 5 废木粒 滚筒 固态 有机物、金属 是 4.2，h 6 污泥 废水处理 固态 泥、有机物 是 4.3，e 7 生活垃圾 员工生活 固态 纸屑、塑料瓶等 是 4.1，d 4.2.4.2、固体废物代码及属性判定 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）对本项目一般固体废物进行分类，详见表4-20。 表4-20 一般固体废物分类与代码 序号 副产物名称 产生工序 一般固体废物代码 1 边角料 机加工、割片 358-007-06 2 一般包装材料 纸，塑料 358-007-99 3 收集的粉尘 抛光、滚筒 358-007-06 4 收集的沉渣 抛光 358-007-06 5 废木粒 滚筒 358-007-06 根据《国家危险废物名录》（2021版）进行判定，危险废物属性判定详见表4-21。 表4-21 危险废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废油墨包装桶 移印 是 HW49；900-041-49 2 污泥 废水处理 是 HW12；264-012-12 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第43 号）的相关要求对迁建项目涉及的危险废物进行汇总，见表4-22，危险废物贮存场所（设施）基本情况样表见表4-23。 表4-22 危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废油墨包装桶 HW49 900-041-49 0.015t/a 移印 固态 有机物、金属 有机物 每季度 T/In 暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位处理 2 污泥 HW12 264-012-12 0.714t/a 废水处理设施 固态 有机物，泥 有机物 每半年 T 表4-23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废油墨包装桶 HW49 900-041-49 车间一层 3m2 直接贮存、袋装 1t 一年 污泥 HW12 264-012-12 4.2.4.3、固废污染源源强核算结果 项目固体废物利用处置方式评价表见表4-24。 表4-24 固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 产生量 t/a 工艺 处置量 t/a 原料包装 一般包装材料 一般固废 0.25 由相关单位回收处理 0.25 由相关单位回收处理 机加工(冲压等) 边角料 一般固废 0.24 由相关单位回收处理 0.24 由相关单位回收处理 抛光、滚筒工序 收集的粉尘 一般固废 0.51 由相关单位回收处理 0.51 由相关单位回收处理 抛光 收集的沉渣 一般固废 0.20 由相关单位回收处理 0.20 由相关单位回收处理 滚筒 废木粒 一般固废 0.56 由相关单位回收处理 0.56 由相关单位回收处理 移印工序 废油墨包装桶 危险废物 0.015 委托具有危废处置资质的单位统一处理 0.015 委托具有危废处置资质的单位统一处理 废水处理 污泥 危险废物 0.714 委托具有危废处置资质的单位统一处理 0.714 委托具有危废处置资质的单位统一处理 员工生活 生活垃圾 一般固废 9 环卫部门定期清运 9 环卫部门 4.2.4.4、固体废物环境影响分析及环境管理要求 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，还会腐化产生恶臭，招引蚊虫、苍蝇等动物，并通过该类动物使细菌得以散播，污染周围环境空气，影响周边居民生活环境。因此要切实做好固废的分类收集及及时清运、处理，防止对周边环境产生明显不利的影响。 （1）一般固体废物收集和贮存 项目边角料、一般包装材料、收集的粉尘、收集的沉渣、废木粒外售综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。固废应有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 （2）危险废物收集和贮存 ①危险废物的收集 迁建项目危险废物主要为废油墨包装桶和污泥，按照规范要求进行收集和包装，容器不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。 迁建项目危废暂存容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ②危险废物的贮存 危废在厂区内贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。基础防渗层为黏土层，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。必须要有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；用于存放液体、半固体危险废物的地方，还必须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度，委托利用处置应执行报批和转移联单等制度。 ③危险废物的运输 项目所暂存的危险废物，全部采用公路运输，委托有相应运输资质的运输公司运输至有资质的危废处置单位，并且使用特殊标志的专业运输车辆。在正常操作运输情况下，发生交通事故概率较低，运输过程基本不会对环境产生影响。但在暴雨、阴雨天、台风、大雾及冬季下雪路面结冰等恶劣天气下，交通事故发生概率会随之上升。危险废物一旦散落，将对水体、土壤等环境产生影响。因此，需要企业委托有危险废物运输资质的单位承运项目危险废物，同时督促运输公司在运输过程中要加强环境管理，确保危险废物不在运输及装卸过程中的破损遗洒和扬散。 ④危险废物委托处置 废油墨包装桶属于危险废物，需要委托有资质的单位处理处置。 综上，项目固体废弃物能妥善落实处置途径，可做到无害化、资源化处理，不外排环境，对周边环境影响不大。 4.2.5、地下水、土壤环境影响和保护措施 为防止项目实施对区域地下水和土壤环境造成污染，本评价要求项目从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对厂区地面的区域采取防渗措施，即从源头到末端全方位采取控制措施。 1、防治原则 地下水和土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 （1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中委托处理或综合利用。 （3）应急响应措施，包括一旦发现地下水和土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水和土壤污染，并使污染得到治理。 2、防治措施 （1）源头控制 企业可通过优化工艺、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少污染物排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放。 （2）分区防治措施 主要包括项目易污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即对污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。 坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区， 并分别设计地面防渗层结构。 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 根据工程生产工艺、设备布置、污染物性质、污染物产生及处理和建筑物的构筑方式，结合迁建项目总平面布置情况，将本项目区分为一般防渗区和简单防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。 一般防渗区是指裸露于地面的生产单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。简单防渗区指没有物料或污染物堆放泄露，不会对地下水和土壤环境造成污染的区域或部位。 表4-25 迁建项目分区防治措施一览表 序号 分区 说明 厂区具体分布 防治措施 11 一般防渗区 裸露于地面的生产单元，污染地下水和土壤环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位 生产车间、危废仓库、污水处理设施、废气处理设施 在各建筑物地面及墙体侧面地面以上0.3m以下部位应采用人工防渗材料进行防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 22 简单防渗区 没有物料或污染物堆放泄露，不会对地下水和土壤环境造成污染的区域或部位 厂区内其他区域 一般地面硬化 3、地下水、土壤跟踪监测要求 本项目位于工业区，通过源头控制及分区管控，项目污染地下水或土壤的可能性较小，环评不要求对地下水或土壤进行跟踪监测。 4.2.6、环境风险分析 树立风险意识和防范风险是企业安全生产的重要保证。风险分析是一项涉及工程工艺过程、设备维护、系统可靠性、防范措旅有效性、后果估算等环节，以及发生后所采用的应急计划和措施。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，结合本项目生产特点和工艺过程，着重对在不可预见条件下发生机率小而危害大的突发性事故，分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏。所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项日事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价工作等级划分 经现场调研，企业涉及环境风险物质主要为危废暂存间暂存的危险废物，其在厂区的存在量见表4-26。 表4-26 企业涉及的环境风险物质调查 序号 危险源名称 备注 所在位置 最大存储量（t/a） 1 危险废物（废油墨包装桶） -- 危废暂存间 0.015 2 危险废物（污泥） -- 0.714 3 水性油墨 -- 原料仓库 0.15 合计 -- -- -- 0.165 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）标准所列物质，迁建项目危险物质（折纯为甲烷）数量与临界量比值（Q）如下表4-27所示。 表4-27 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 物质名称 备注 临界量t 最大贮存量t Q值 危险废物（废油墨包装桶） -- 100 0.015 0.00015 危险废物（污泥） -- 100 0.714 0.00714 水性油墨 -- 100 0.15 0.0015 合计 -- -- -- 0.00879 根据分析，本项目Q=0.00879<1，所以本项目无需设置专项调查。 2、环境风险分析 根据企业提供资料，企业生产过程涉及环境风险物质主要为原料以及危险废物等风险物质。 水性油墨分布于企业原料仓库内，危险废物分布于危废仓库，储存过程中，可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏，发生泄漏时，对人体呼吸道及皮肤具有轻度刺激作用；若遇明火会发生火灾，火灾事故发生时，会在事故现场喷射大量的消防水等进行灭火，消防用水在短时间内会大量漫流，如果没有做好事故应急防范措施，则会影响周边环境，消防废水会进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气影响环境空气。 风险防范措施： (1)危险物质储运过程风险防范。由专人负责危险物质日常环境管理工作，加强危险物质储运过程的监督与管理。危险物质贮存区铺设防渗托盘，周边设置围堰，确保发生泄露事故时危险物质不排至外环境。 (2)废气事故性排放防范措施。为确保废气处理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气处理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放 责任及相应的法律责任。若废气处理设施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 (3)企业应根据相关规定设置应急事故水池。发生突发事件时，可就近将废水排入事故应急池。另外，企业应制定详细的事故排放应急预案，日常运行过程中保持事故池无水，保证事故池的正常使用功能，并做好防腐防渗措施。 (4)企业在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 (5)火灾事故环境风险防范。在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止职工人员在车间内吸烟等。合理厂区及车间平面布置，合理布置原料及产品的堆放位置。 项目环境风险潜势初判为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。项目环境分析内容见表4-28。 表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 温州海明威光学有限公司年产板材眼镜120万副迁建项目 建设地点 浙江省 温州市 瓯海区 郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层 地理坐标 （ 120 度32分18.310秒，27度59分 43.665秒） 主要危险物质及分布 项目主要风险物质为水性油墨和危险废物，储存在危化品仓库和危废暂存间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） ①存储：项目环境风险为原料和危险废物暂存，因此潜在的环境风险主要为原料、危险废物暂存、运输、装卸过程中潜在的泄露、火灾以及中毒事故。在装卸、贮存过程中，由于包装桶的破裂、操作失误等造成风险物质的泄露，若遇火源等可能发生火灾等风险事故，火灾事故发生时，会在事故现场喷射大量的消防水等进行灭火，消防用水在短时间内会大量漫流，如果没有做好事故应急防范措施，则会影响周边环境，消防废水会进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境。同时项目在泄露、火灾等事故应急救援中可能会产生大量的废灭火剂、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有毒有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 ②环保设备事故：当废水、废气处理措施发生故障时，会造成大量未处理达标的废水直接排入周围土壤、地下水；大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境造成较大的影响。 风险防范措施要求 ①建设方必须加强车间的管理，定期进行检查，设备要定期检修，发现问题及时采取补救措施。仓库设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②危废暂存间、污水处理设施、危化品仓库、生产车间地面全部采取防渗处理。 ③生产厂房室内设备增加强制通风设施。装置内的设备、管道、建筑物之间保持规定的防火间距。 ④工程投产后，危化品的储存、运输均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。 ⑤定时对操作人员进行培训和安全教育，所有操作人员应持证上岗。 ⑥企业应根据相关规定设置应急事故水池。发生突发事件时，可就近将废水排入事故应急池。另外，企业应制定详细的事故排放应急预案，日常运行过程中保持事故池无水，保证事故池的正常使用功能，并做好防腐防渗措施。 ⑦企业在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 4.2.7、碳排放影响评价 4.2.7.1、能源概况 温州海明威光学有限公司投产后形成年产板材眼镜120万副的生产规模。企业能源使用情况主要包括各生产设备用电。详见下表。 表4-29 能源使用情况表 能源 使用设备 年用量/供应量 储存方式 用途 电 生产设备 24万kWh 不储存 外购使用 4.2.7.2项目碳排放核算 1、核算方法 根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，温室气体排放总量计算公式如下： 其中： 为温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（CO2e）； 为化石燃料燃烧CO2排放，单位为吨CO2； 为碳酸盐使用过程分解产生的CO2排放，单位为吨CO2； 为废水厌氧处理产生的CH4排放，单位为吨CH4； 为CH4回收与销毁量，单位为吨CH4； 为CH4相比CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此等于21； 为CO2回收利用量，单位为吨CO2； 为净购入电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2； 为净购入热力隐含的CO2排放，单位为吨CO2。 2、排放因子选取 本项目温室气体排放主要为。 （1） 根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，其计算方法如下。 ①计算公式 其中： 为企业净购入的电力消费量，单位为MWh； 为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh。 ②活动水平数据的获取 企业净购入的电力消费量根据企业提供资料确定。 ③排放因子数据的获取 电力供应的CO2排放因子等于企业生产场地所属电网的平均供电CO2排放因子，根据主管部门主动最新发布数据进行取值。 ④计算结果 净购入的电力消费量取自企业提供的资料清单，电力供应的CO2排放因子取自《浙江省温室气体清单编制指南（2019年修订版）》（0.5246吨CO2/MWh），则本项目净购入电力隐含的CO2排放计算如下： 吨CO2 3、温室气体排放总量 本项目均为0，则本项目温室气体排放总量计算如下： 吨二氧化碳当量。 4.2.7.3、碳排放量汇总 本项目碳排放量见表4-30。 表4-30 本项目年温室气体排放量汇总表 指 标 本项目 温室气体排放总量 净购入电力隐含的CO2排放 （吨二氧化碳） 125.904 合计（吨二氧化碳当量） 125.904 4.2.7.4、碳评价及减排措施 项目采用先进的节能减碳工艺，主要建议采取以下减排措施： （1）主要耗能设备 本项目消耗的能源主要为电。 耗用电设备主要是抛光机、超声波清洗机等。 （2）节能措施 本项目在设计、建设和运行过程中，尽量采用新工艺、新技术、新设备和新材料，既注重技术的先进性，又考虑技术的成熟性和实用性，使本项目设计更为合理、更为节省、更为优化，做到安全可靠、节约能源、技术先进、经济合理。 建筑节能将按照最高节能标准设计，严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准。选用最节能的建筑节能设备产品，根据生产的特点，采取必要措施，妥善处理防火、防腐蚀、节能等问题。 在满足生产要求的前提下，尽可能节能并为施工、检修提供方便条件；优先采用本地材料和构配件，在安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料，充分节能，节约投资。所有设备均选用高效节能、低噪音、技术先进及安全性能高、性价比合理的产品。热力管道室外部分按设计要求保温，采用保温性能优良的长丝硅酸铝材料，以减少热量在管道上的损耗，节约能源。 具体表现为以下几方面： 工艺方面： （1）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。 （2）生产装置按流程顺序进行设备布置，并尽可能利用位差自流输送物料，自上而下，最大限度减少流体输送设备的数量，既节能也有利于清洁文明生产。 （3）对高温管网及使用热源的设备，进行良好的保温，最大限度降低热损失。高温管网均分别选用新型高效保温材料，降低能耗。 （4）在设备比选阶段，将单位产品耗电量和炉子的消耗天燃气的量为主要技术参数之一，满足工艺要求下，尽量选用节能的设备。 总图及供电方面： （1）在总图布置上，尽量安排合理紧凑，减少物料输送行程，降低动力消耗。 （2）为了减少各种物料输送过程中的电耗，各装置之间输送的中间物料，尽量采用直接进料，除距离很远不便管理的储运情况，其他基本上不用中间储罐。 （3）选用性能先进、高效低耗的照明器具，选择高光效节能灯具，节约用电。 （4）各装置变电所的位置尽量靠近负荷中心，以便减少线路长度和电能损失。电气设备选型，选择全密封节能变压器。 节能管理措施： （1）水、电、汽、风管线使用计量仪器、仪表，配置流量计、水表等计量工具，加强管理，对各用能装置实行管理，消除跑冒漏滴。 （2）计量仪器、仪表的检测、检验设施配套齐全，保证能源计量的准确性和使用数据的有效性，便于节能工作的考核。 （3）节能网络健全，班组、车间、分厂均设置节能工作岗位，人员配备充足；明确岗位职责，落实节能责任；建立健全节能工作的考核、奖罚制度，激励员工节能的积极性。 4.2.8、项目污染物排放情况汇总 项目污染物排放情况具体见表4-31。 表4-31 项目迁建前后污染物排放情况汇总 单位t/a 项目 原有项目 排放量 迁建项目 以新带老削减量 排放 增减量 迁建后项目排放总量 产生量 排放量 废气 抛光粉尘 颗粒物 0.0095 0.24 0.0564 0.0095 0.0469 0.0564 割片粉尘 颗粒物 定性分析 移印废气 非甲烷总烃 定性分析 滚光粉尘 颗粒物 定性分析 喷砂粉尘 颗粒物 定性分析 废水 生活废水 废水量 816 720 720 816 -96 720 COD 0.0408 0.360 0.0360 0.0408 -0.0048 0.0360 氨氮 0.0041 0.0252 0.0036 0.0041 -0.0005 0.0036 总氮 0.0122 0.0504 0.0108 0.0122 -0.0014 0.0108 生产废水 废水量 300 71.4 71.4 300 -228.6 71.4 COD 0.015 0.0571 0.00357 0.015 -0.01143 0.00357 氨氮 0.0015 0.00250 0.000357 0.0015 -0.001143 0.000357 总氮 0.0045 0.0050 0.001071 0.0045 -0.003429 0.001071 SS 0.0030 0.0571 0.000714 0.0030 -0.002286 0.000714 LAS / 0.000714 0.0000357 / 0.0000357 0.0000357 废水总计 废水量 1116 791.4 791.4 1116 -324.6 791.4 COD 0.0558 0.417 0.03957 0.0558 -0.01623 0.03957 氨氮 0.0056 0.0277 0.003957 0.0056 -0.001643 0.003957 总氮 0.0167 0.0554 0.011871 0.0167 -0.004829 0.011871 SS 0.0030 0.0571 0.000714 0.0030 -0.002286 0.000714 LAS / 0.000714 0.0000357 / 0.0000357 0.0000357 固废 边角料 0 0.24 0 0 0 0 一般包装材料 0 0.25 0 0 0 0 收集的粉尘 0 0.51 0 0 0 0 收集的沉渣 / 0.2 0 0 0 0 废木粒 / 0.56 0 0 0 0 废核桃粒 3 / 0 0 0 0 废油墨桶 0 0.015 0 0 0 0 污泥 0 0.714 0 0 0 0 生活垃圾 0 9 0 0 0 0 表4-28 迁建项目主要污染物排放量汇总 单位t/a 项目 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 废气 抛光粉尘 颗粒物 0.24 0.1836 0.0564 移印废气 非甲烷总烃 定性分析 喷砂粉尘 颗粒物 定性分析 滚光粉尘 颗粒物 定性分析 割片粉尘 颗粒物 定性分析 废气合计 颗粒物 0.24 0.1836 0.0564 废水 生活废水 废水量 720 0 720 COD 0.360 0.324 0.0360 氨氮 0.0252 0.0216 0.0036 总氮 0.0504 0.0396 0.0108 超声波清洗废水 废水量 71.4 0 71.4 COD 0.0571 0.05353 0.00357 氨氮 0.00250 0.002143 0.000357 总氮 0.0050 0.003929 0.001071 SS 0.0571 0.056386 0.000714 LAS 0.000714 0.0006783 0.0000357 废水合计 废水量 791.4 0 791.4 COD 0.417 0.37743 0.03957 氨氮 0.0277 0.023743 0.003957 总氮 0.0554 0.043529 0.011871 SS 0.0571 0.056386 0.000714 LAS 0.000714 0.0006783 0.0000357 固废 割片、机加工等 边角料 0.24 0.24 0 原料包装 一般包装材料 0.25 0.25 0 抛光、割片工序 收集的粉尘 0.51 0.51 0 抛光工序 收集的沉渣 0.2 0.2 0 滚筒工序 废木粒 0.56 0.56 0 移印工序 废油墨桶 0.015 0.015 0 废水处理 污泥 0.714 0.714 0 员工生活 生活垃圾 9 9 0 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001抛光粉尘 | 颗粒物 | 抛光粉尘通过集气设施收集拉高至楼顶沉淀池经湿式除尘后通过20米高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准浓度限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准浓度限值 |
| 地表水环境 | DA001企业总排口 | 生活污水 | COD、氨氮、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后达到 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中氨氮、总磷分别执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L、8mg/L）后纳入温州市市政污水管网，经温州市西片污水厂处置达标后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 生产废水 | COD、总氮、氨氮、SS、LAS | 生产废水经自建污水处理设施处理达标后纳管至温州西片污水处理厂处理达到 《城镇污水处理达标后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 高噪声设备设置减振、隔声降噪及消声措施，同时车间采用密闭、减少门窗开启等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、一般包装材料、收集的粉尘、收集的沉渣、废木粒由相关单位回收综合利用；废油墨包装桶和污泥暂存危废仓库，由具有危废资质单位定期转运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 通过优化工艺、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少污染物排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放；根据工程生产工艺、设备布置、污染物性质、污染物产生及处理和建筑物的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本项目区分为一般防渗区和简单防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①建设方必须加强车间的管理，定期进行检查，仓库设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②企业在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废水、废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 ③采取分区防渗措施，避免对地下水造成污染。 ④配备事故应急池，事故废水经自流进入事故应急池。 |
| 其他环境 管理要求 | 建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 2、开展日常的环境监测工作，包括项目污染源统计、环境监测计划实施、排污口规范化的整治等。 3、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。 4、加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。 5、要求根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行排污登记。 |

# 六、结论

温州海明威光学有限公司年产板材眼镜120万副迁建项目位于浙江省温州市瓯海区郭溪街道新兴路2号瓯海郭溪高新技术眼镜产业园二期第1幢1-5层的已建厂房。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合《浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目生产过程中“三废”的排放量不大，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，从环境保护的角度而言，该项目在拟建地建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0095t/a | 0 | 0 | 0.0564t/a | 0.0095t/a | 0.0564t/a | +0.0469t/a |
| 废水 | COD | 0.0558t/a | 0 | 0 | 0.03957t/a | 0.0558t/a | 0.03957t/a | -0.01623t/a |
|  | 氨氮 | 0.0056t/a | 0 | 0 | 0.003957t/a | 0.0056t/a | 0.003957t/a | -0.001643t/a |
|  | 总氮 | 0.0167t/a | 0 | 0 | 0.011871t/a | 0.0167t/a | 0.011871t/a | -0.004829t/a |
|  | SS | 0.0030t/a | 0 | 0 | 0.000714t/a | 0.0030t/a | 0.000714t/a | -0.002286t/a |
|  | LAS | / | 0 | 0 | 0.0000357t/a | 0 | 0.0000357t/a | 0.0000357t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一般包装材料 | / | 0 | 0 | 0.25t/a | 0 | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 边角料 | 8t/a | 0 | 0 | 0.24t/a | 8t/a | 0.24t/a | -7.76t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | 0 | 0 | 0.51t/a | 0 | 0.51t/a | +0.51t/a |
|  | 废核桃粒 | 3t/a | 0 | 0 | / | 3t/a | 0 | -3t/a |
|  | 废木粒 | / | 0 | 0 | 0.56t/a | 0 | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 收集的沉渣 | / | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废油墨包装桶 | 0.005t/a | 0 | 0 | 0.015t/a | 0.005t/a | 0.015t/a | 0.01t/a |
|  | 污泥 | 0.1t/a | 0 | 0 | 0.714t/a | 0.1t/a | 0.714t/a | +0.714t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目

规划居住用地

温州市睿豪模具有限公司

温州市璟泰眼镜有限公司

温州硕普光学有限公司

生活污水

900 t/a

损耗180 t/a

温州市西片污水处理厂

市政自来水

超声波清洗废水

990 t/a

化粪池

80t/a

720 t/a

71.4/a

自建污水处理设施

损耗8.6t/a

图2-2 水平衡图

湿式除尘补充水

10t/a

损耗10 t/a

791.4 t/a

噪声、固废

板材原料

开料

镜框

铣花式

手工刮光

镜腿

压中粱

升光

插芯

手工刮光

弯圈

滚筒

噪声、固废

钉铰

组装

抛光

粉尘、噪声、固废

移印

割片

粉尘、噪声、固废

装片

清洗

废水、噪声

包装检验

成品

木粒、滚光油

插芯

盖胶粒

抛光蜡

烤料

盖胶

修肶型(部分)

雕刻(部分)

整形架

清洗

废水、噪声

噪声、固废

板材原料

开料

车花式

镜腿

机加工

清洗

组装

抛光

粉尘、噪声、固废

移印

割片

粉尘、噪声、固废

废水、噪声

成品

镜片

烘料

打包

噪声、固废

抛光

抛光

粉尘、噪声、固废

粉尘、噪声、固废

废气、固废

3.6公里

本项目

老虎山公园

噪声监测点位

1#

化粪池

市政管网

温州市西片污水处理厂

生活污水

生产废水

絮凝沉淀+Fenton